## Slide 1
หน่วยที่ 6
โลหะในกลุ่มเหล็ก

## Slide 2
สาระสำคัญ
โลหะในกลุ่มเหล็ก ได้แก่ เหล็กดิบ เหล็กกล้า เหล็กหล่อ มีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทาน รับแรงกระทำจากภายนอกได้สูง

## Slide 3
ชนิดของโลหะ
เหล็กดิบ
เหล็กกล้า
เหล็กหล่อ

## Slide 4
เหล็กดิบ
เหล็กดิบสีขาว
1
เป็นเหล็กดิบที่มีส่วนผสมของแมงกานีสปนอยู่มาก นิยมนำไปผ่านกรรมวิธีต่างๆ เพื่อให้ได้เป็นเหล็กกล้า

## Slide 5
เหล็กดิบ
เหล็กดิบสีเทา
2
เป็นเหล็กดิบที่มีส่วนผสมของซิลิคอนปนอยู่มาก นิยมนำเอาไปถลุงเพื่อให้ได้เป็นเหล็กหล่อ

## Slide 6
เหล็กกล้า
เหล็กกล้าคาร์บอน
1
เหล็กกล้าที่มีคาร์บอนผสมอยู่เป็นหลัก แต่ยังมีธาตุอื่นผสมอยู่เล็กน้อย เหล็กกล้าแบ่งได้เป็น 3 ชนิด ตามปริมาณของคาร์บอน

## Slide 7
เหล็กกล้า
เหล็กกล้าผสม
2
เหล็กกล้าที่นอกจากมีคาร์บอนผสมอยู่ยังมีธาตุอื่นผสมเพิ่มเติมลงไปเพื่อจุดประสงค์ในการปรับปรุงคุณสมบัติต่างๆ

## Slide 8
เหล็กหล่อ
เหล็กหล่อสีเทา
1
มีโครงสร้างของเหล็กใกล้เคียงกับเหล็กดิบ มีคุณสมบัติไม่แข็งมาก ตกแต่งขึ้นรูปได้ง่าย ดูดรับแรงสั่นสะเทือนได้ดี

## Slide 9
เหล็กหล่อ
เหล็กหล่อสีขาว
2
เป็นเหล็กที่มีคาร์บอนทั้งหมดอยู่ในรูปของสารประกอบ เรียกว่า เหล็กคาร์ไบด์ มีความแข็งสูงและเปราะมาก

## Slide 10
เหล็กหล่อ
เหล็กหล่อเหนียว
3
เป็นการนำเอาเหล็กหล่อสีขาวมาทำการอบอ่อน เพื่อเปลี่ยนคาร์บอนในรูปสารประกอบให้อยู่ในรูปของคาร์บอนอิสระ

## Slide 11
เหล็กหล่อ
เหล็กหล่อแกรไฟต์ก้อนกลม
4
มีโครงสร้างพื้นเป็นเฟอร์ไรต์และเพียร์ไรต์และมีรูปแกรไฟต์ก้อนกลมแทรกอยู่ ทนแรงดึงดูดได้สูง ทนต่อการสึกหรอ

## Slide 12
เหล็กหล่อ
เหล็กเหนียวหล่อ
5
เกิดจากการนำเอาเหล็กเหนียวมาหลอมละลายด้วยความร้อนสูง จึงมีความแข็งแรงในการรับแรงดึงมากกว่าเหล็กหล่อธรรมดา

## Slide 13
เหล็กหล่อ
เหล็กหล่อผสม
6
เป็นเหล็กหล่อที่นำเอาธาตุต่างๆ มาผสมเพื่อเปลี่ยนลักษณะโครงสร้าง และปรับปรุงคุณสมบัติให้เหมาะกับการใช้งาน

## Slide 14
ธาตุที่มีอิทธิพลต่อเหล็ก
1. คาร์บอน
2. แมงกานีส
3. ซิลิคอน
4. กำมะถัน
5. ฟอสฟอรัส
6. โครเมียม

## Slide 15
ธาตุที่มีอิทธิพลต่อเหล็ก
7. ทังสเตน
8. นิกเกิล
9. อะลูมิเนียม
10. โคบอลต์
11. โมลิบดีนัม
12. วาเนเดียม

## Slide 16
โลหะซินเตอร์
โลหะที่ผ่านกรรมวิธีซินเตอร์ โดยทั่วไปจะเป็นโลหะที่มีจุดหลอมเหลวสูง ไม่สามารถนำมาหลอมได้ มีวิธีขึ้นรูปโดยการบดละเอียดให้เป็นผง