## Slide 1: งานบริการอิเล็กทรอนิกส์
สายัณต์ ชื่นอารมณ์
2105 - 2117

## Slide 2
บทที่ 1
การจัดการศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

## Slide 3
คุณสมบัติของช่างอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีมีคุณธรรม
1. มีความรู้ในงานที่จะทำ
2. มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี
4. หลักการทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์มีเหตุและผล
3. ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาแก้ปัญหา
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าที่นำเครื่องมาให้ซ่อม
บทที่ 1 การจัดการศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

## Slide 4
เครื่องมือวัดที่เรียกว่ามัลติมิเตอร์ใช้ตรวจสอบเครื่องว่าอยู่ในสภาพดีหรือชำรุด
บทที่ 1 การจัดการศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

## Slide 5
ห้องซ่อมเพื่องานบริการเครื่องใช้ไฟฟ้า
สามารถสรุปลักษณะของห้องซ่อมได้ดังนี้
1. ห้องซ่อมควรมีพื้นที่อย่างน้อย 2 ตารางเมตร
4. ต้องมีพัดลมระบายอากาศให้กับห้องซ่อม
5. การสำรองอะไหล่ควรเก็บไว้ในตู้อย่างดี
3. สำหรับชั้นวางเครื่องที่นำมาให้ซ่อมจะต้องทนและรับน้ำหนักให้ได้
2. โต๊ะซ่อมควรจะเป็นโต๊ะไม้ ซึ่งรอบ ๆ โต๊ะควรติดปลั๊กไฟฟ้า 200 VAC
บทที่ 1 การจัดการศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

## Slide 6
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับงานซ่อม
1. มัลติมิเตอร์ชนิดเข็มหรือมัลติมิเตอร์ชนิดตัวเลข 1 เครื่องพร้อมสายวัด
2. หัวแร้งและที่วางหัวแร้ง 1 ชุด
3. เครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็น ได้แก่ ไขควงชุด 1 ชุด คีมตัด คีมจับ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่น ๆ
บทที่ 1 การจัดการศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

## Slide 7
5. หนังสือคู่มือต่าง ๆ ที่จำเป็น
6. แปรงปัดฝุ่น เครื่องเป่าฝุ่น
7. ออสซิสโลสโคปที่มีหน้าที่วัดสัญญาณไฟฟ้ากับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
4. แหล่งจ่ายไฟตรงที่ปรับค่าได้ระหว่าง 0 – 30 V จำนวน 1 เครื่อง
บทที่ 1 การจัดการศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

## Slide 8
การรับงาน ส่งงาน และการประมาณราคา
บันทึกข้อมูลเพื่อรับงานซ่อมดังนี้
1. ชนิดของเครื่องที่นำมาซ่อมคืออะไร
2. ยี่ห้อ/รุ่นคืออะไร
3. หมายเลขเครื่องคือเลขอะไร
4. อาการเสียเป็นอย่างไร
5. ชื่อลูกค้าพร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์จะต้องชัดเจน
7. การประมาณราคาล่วงหน้าถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง
6. กำหนดนัดหมายในการรับเครื่อง ซึ่งช่างจะต้องบอกวัน เวลา ให้กับลูกค้าทราบทันที
8. เมื่อช่างซ่อมดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ต่อมาจำเป็นที่จะต้องมีใบส่งงานให้กับลูกค้า
บทที่ 1 การจัดการศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

## Slide 9
รายละเอียดการจัดการศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
การจัดการศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คือ การเปิดธุรกิจรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นการให้บริการตรวจสอบ และซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายชำรุด ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ
บทที่ 1 การจัดการศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

## Slide 10
1. วิธีการจัดตั้งและเริ่มต้นธุรกิจ
3. ค่าธรรมเนียม
2. สถานที่ยื่น
ขอจดทะเบียน
4. ภาษีเงินได้
5. ภาษีป้าย
6. กฎหมายและระเบียบเฉพาะธุรกิจ
7. รายละเอียด
การลงทุน
8. การตั้งราคาและโครงสร้างราคา
ที่เป็นธรรม
9. การบริหารและการจัดการ
10. วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย โอกาส
และอุปสรรค
บทที่ 1 การจัดการศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

## Slide 11
ข้อเสนอแนะการจัดการศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
1. ด้านการบริหารและการจัดการ
2. ด้านการตลาด
3. ด้านบัญชี
และการเงิน
บทที่ 1 การจัดการศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

## Slide 12
บทที่ 2
ซ่อมเพาเวอร์ซัพพลาย

## Slide 13
บทที่ 2 ซ่อมเพาเวอร์ซัพพลาย
เพาเวอร์ ซัพพลาย (Power Supply)
หมายถึง แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ทำหน้าที่จ่าย แรงดันไฟฟ้าให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรได้

## Slide 14
วงจรเรียงกระแสไฟฟ้าแบบบริดจ์
วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้า 1ชุด ที่ใช้บริดจ์ เร็กติไฟเออร์
บทที่ 2 ซ่อมเพาเวอร์ซัพพลาย

## Slide 15
วงจรเรียงกระแสไฟฟ้าแบบบริดจ์ เรียกว่า วงจรเร็กติฟายเออร์ (Bridge Rectifier)
ที่ให้แรงดันไฟตรงออกมา 1 ชุด คือ +Vcc กับ Ground (Gnd) ซึ่งแรงดันไฟตรงมีค่าเท่ากับ 1.414 x 24 V = 35 V
ในกรณีที่แรงดันไฟฟ้าไม่สามารถจะมีขึ้นได้ มีแนวทางการตรวจซ่อมดังนี้
1. ให้ใช้มิเตอร์ที่วัดความต้านทานตั้งย่าน R x 1 Ω จากนั้นใช้โอห์มมิเตอร์วัดคร่อมที่ปลั๊กไฟ 220 V แล้วทดลองเปิดและปิดสวิตช์ S1 หากพบว่าเข็มมิเตอร์ไม่กระดิกขึ้น แสดงว่าฟิวส์ F1 ขาด หรือไม่ก็หม้อแปลงไฟฟ้า T1 เสีย
2. จ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับวงจร จากนั้นใช้มือสัมผัสไดโอทั้ง 4 ตัว ถ้าหากไดโอดเกิดความร้อนพร้อมกันทั้ง 4 ตัว นั่นแสดงว่าโหลดชอร์ต หรือไม่ก็ตัวเก็บประจุ C2 ที่ทำหน้าที่ฟิลเตอร์เสียหายไป
3. หม้อแปลงไฟฟ้าเกิดความร้อนแล้วครางสั่น แสดงว่าหม้อแปลงไฟฟ้า T1 เสีย
บทที่ 2 ซ่อมเพาเวอร์ซัพพลาย

## Slide 16
วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้า 2 ชุด แบบบริดจ์
บทที่ 2 ซ่อมเพาเวอร์ซัพพลาย

## Slide 17
วงจรเรกูเลเตอร์ที่ใช้ทรานซิสเตอร์ขยายกระแสไฟฟ้าให้โหลด
วงจรเรกูเลเตอร์ที่ใช้ทรานซิสเตอร์ขยายกระแสไฟฟ้าให้โหลด
วงจรรักษาระดับแรงดันไฟตรงให้คงที่เรียกว่า วงจรเรกูเลเตอร์ (Regulator Circuits)
บทที่ 2 ซ่อมเพาเวอร์ซัพพลาย

## Slide 18
ในกรณีที่แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต 11.35 V ไม่สามารถจ่ายออกไปให้โหลด
มีแนวทางการตรวจซ่อมดังนี้
1. วัดแรงดันไฟฟ้าที่ขาคอลเล็กเตอร์ของทรานซิสเตอร์ Q1 หากว่าวัดแรงดันไฟฟ้าออกมาได้เท่ากับศูนย์แสดงว่า วงจรบริดจ์ เร็กติฟายเออร์ มีปัญหาให้ตรวจสอบวงจรเรียงกระแสไฟฟ้า
การตรวจซ่อมวงจรเรกูเลเตอร์อย่างเป็นระบบ
บทที่ 2 ซ่อมเพาเวอร์ซัพพลาย

## Slide 19
บทที่ 2 ซ่อมเพาเวอร์ซัพพลาย
2. วัดแรงดันไฟฟ้าที่ขาเบสของทรานซิสเตอร์ Q1 เทียบกับกราวด์ที่ตำแหน่ง ปกติจะมีแรงดันไฟฟ้าเท่ากับแรงดันของซีเนอร์ไดโอด ZD1 นั่นคือ 12 V
3. วัดแรงดันไฟฟ้าที่ขาอิมิตเตอร์ของทรานซิสเตอร์ Q1 ตำแหน่ง V3 หากวัดแรงดันไฟฟ้าออกมาได้เท่ากับศูนย์ นั่นแสดงว่า ทรานซิสเตอร์ Q1 เสีย

## Slide 20
วงจรเรกูเลเตอร์ 0 - 30 โวลต์
วงจรเรกูเลเตอร์ปรับแรงดันไฟตรงได้ระหว่าง 0 - 30 โวลต์
บทที่ 2 ซ่อมเพาเวอร์ซัพพลาย

## Slide 21
ในกรณีที่แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตไม่สามารถจ่ายออกไปให้โหลดได้นั้น มีขั้นตอนของการตรวจซ่อม ดังนี้
1. จ่ายแรงดันไฟฟ้าเข้าสู่วงจร วัดแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมที่ตัวเก็บประจุ C3 ปกติมีแรงดันไฟฟ้าเท่ากับ 34 โวลต์
2. วัดแรงดันไฟฟ้าที่ขาเบสของทรานซิสเตอร์ Q1 เทียบกับกราวด์แล้วปรับพ็อต R1 สังเกตแรงดันไฟฟ้าที่ขาเบสของ Q1 เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ โดยสังเกตจากเข็มของโวลต์มิเตอร์ไฟตรง
บทที่ 2 ซ่อมเพาเวอร์ซัพพลาย

## Slide 22
3. ตรวจสอบการทำงานของทรานซิสเตอร์ Q1โดยการวัดแรงดันไฟฟ้าที่ขาคอลเล็กเตอร์ของ Q1 เทียบกับกราวด์ ส่วนขั้วลบของมิเตอร์แตะกับกราวด์ จากนั้นปรับพ็อต R1 สังเกต
เข็มมิเตอร์สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่
4. ตรวจสอบการทำงานของทรานซิสเตอร์ไดรเวอร์ Q3 โดยการวัดแรงดันไฟฟ้าที่ขาอิมิตเตอร์
ของทรานซิสเตอร์ Q3 เทียบกับกราวด์ จากนั้นจึงปรับพ็อต R1 สังเกตเข็มมิเตอร์
เกิดการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าได้หรือไม่
บทที่ 2 ซ่อมเพาเวอร์ซัพพลาย

## Slide 23
แหล่งจ่ายไฟฟ้าที่ใช้งานจริง
บทที่ 2 ซ่อมเพาเวอร์ซัพพลาย
แหล่งจ่ายไฟฟ้าที่ใช้งานจริงเป็นภาคจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงของเครื่องรับวิทยุ
ถ้าหากแหล่งจ่ายไฟฟ้าไม่สามารถใช้งานได้มีขั้นตอนการตรวจซ่อม ดังนี้
1. ตอนนี้ยังไม่มีการจ่ายไฟ 220 VAC เข้ามาในวงจร จากนั้นใช้โอห์มมิเตอร์ตั้งย่าน R x 1 Ω ขั้นต่อมานำโอห์มมิเตอร์มาวัดความต้านทาน คร่อมปลั๊กไฟเอซีของเครื่องรับวิทยุ จากนั้นให้กดสวิตช์เพาเวอร์ที่ตัวเครื่องดูว่าเข็มมิเตอร์เปลี่ยนแปลงขึ้นและลงได้หรือไม่

## Slide 24
บทที่ 2 ซ่อมเพาเวอร์ซัพพลาย
3. วัดแรงดันไฟฟ้าที่ขาเบสของทรานซิสเตอร์ Q13 เทียบกับกราวด์ ปกติมีแรงดันไฟฟ้าเท่ากับ 12 V
2. จ่ายไฟ 220 VAC เข้าสู่ระบบ จากนั้นวัดแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมที่ตัวเก็บประจุ C102 ส่วนขั้วลบมิเตอร์แตะกับกราวด์ หากวัดแรงดันไฟฟ้าออกมาเป็นศูนย์แสดงว่า ฟิวส์ F2 ขาดวงจรหรือไดโอดบริดจ์ D7 – D10 เสีย

## Slide 25
บทที่ 3
ซ่อมเครื่องเสียง

## Slide 26
เครื่องเสียง (Amplifier)
มีหน้าที่ขยายสัญญาณเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงอินพุต
บทที่ 3 ซ่อมเครื่องเสียง

## Slide 27
หลักการเบื้องต้นในการซ่อมเครื่องเสียง
ตรวจสอบสายไฟเอซีฟิวส์ และวงจรภาคจ่ายไฟให้ดีเป็นปกติ
จ่ายแรงดันไฟฟ้าเข้าสู่เครื่องเสียงที่กำลังจะซ่อม
เมื่อทราบวงจรขยายแต่ละชนิดแล้ว เราต้องทบทวนว่าวงจรขยายชนิดโอทีแอล จะทำให้แรงดันไฟฟ้าที่จุดกึ่งกลางของวงจร
1.
2.
3.
บทที่ 3 ซ่อมเครื่องเสียง

## Slide 28
ถ้าหากเครื่องเสียงเป็นวงจรขยายชนิดโอทีแอล มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
บทที่ 3 ซ่อมเครื่องเสียง
ไม่ต้องต่อลำโพงเข้ากับระบบ จากนั้นจ่ายแรงดันไฟฟ้าเข้าสู่วงจรเครื่องเสียง
ใช้โวลต์มิเตอร์ไฟตรงวัดแรงดันไฟฟ้าที่จุดออกลำโพง
4.
4.2
4.1

## Slide 29
อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำที่ใช้ในเครื่องเสียงประกอบด้วยไดโอด ทรานซิสเตอร์ และไอซี
บทที่ 3 ซ่อมเครื่องเสียง

## Slide 30
ถ้าหากเครื่องเสียงเป็นวงจรขยายชนิดโอซีแอล มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
ถ้าหากเครื่องเสียงเป็นวงจรขยายชนิดบริดจ์ มีวิธีการคล้ายกับการตรวจซ่อมวงจรขยายชนิดโอซีแอล
6.
บทที่ 3 ซ่อมเครื่องเสียง
ไม่ต้องต่อลำโพงเข้ากับระบบ จากนั้นจ่ายแรงดันไฟฟ้าเข้าสู่เครื่องเสียง
ใช้โวลต์มิเตอร์ไฟตรงวัดแรงดันไฟฟ้าที่จุดออกลำโพง
5.2
5.1
5.

## Slide 31
ในกรณีที่มีการถอดทรานซิสเตอร์หรือมอสเฟตที่ติดกับแผ่นระบายความร้อน ให้ตรวจสอบตัวต้านทานดังกล่าวว่าเกิดการขาดวงจรหรือยืดค่าออกไปหรือไม่
เมื่อการซ่อมสิ้นสุดลง แล้วเร่งโวลุ่มผลปรากฏว่ามีเสียงดังโครกคราก อย่างนี้จำเป็นต้องเปลี่ยนโวลุ่มที่ทำหน้าที่เร่งและลดเสียงด้วย
หากว่าวงจรขยายที่ใช้เป็นไอซี ในการตรวจซ่อมนั้นกระทำได้ง่าย
7.
9.
8.
บทที่ 3 ซ่อมเครื่องเสียง

## Slide 32
เครื่องขยายเสียงชนิดโอทีแอล
วงจรเครื่องขยายเสียงชนิดโอทีแอลนี้ มีรูปแบบที่หลากหลายมาก
มีทั้งทรานซิสเตอร์มอสเฟตและไอซี
บทที่ 3 ซ่อมเครื่องเสียง

## Slide 33
วงจรขยายเพาเวอร์แอมป์ 10 วัตต์ใช้ทรานซิสเตอร์จัดการขยายชนิดโอทีแอล
วงจรขยายโอทีแอลที่ใช้ทรานซิสเตอร์
บทที่ 3 ซ่อมเครื่องเสียง

## Slide 34
วงจรขยายโอทีแอลที่ใช้ไอซีเพาเวอร์แอมป์
วงจรขยายโอทีแอลที่ใช้ไอซีเพาเวอร์แอมป์เบอร์ TDA 1514
บทที่ 3 ซ่อมเครื่องเสียง

## Slide 35
เครื่องขยายเสียงชนิดโอซีแอล
เครื่องขยายเสียงชนิดโอซีแอล ถูกประยุกต์มาจากวงจรขยายเสียงชนิดโอทีแอล กล่าวคือ วงจรขยายเสียงโอทีแอลย่อมมีตัวเก็บประจุอิเล็กโตรไลติกต่ออนุกรมกับลำโพง ซึ่งถ้าหากว่ามีความถี่ต่ำมาผ่านย่อมจะทำให้ค่าคาปาซิทีฟ รีแอ็กแตนซ์ (Xc, Capacitive Reactance) ของตัวเก็บประจุมีค่าสูงขึ้นนั่นแสดงว่า วงจรขยายชนิดโอทีแอลจะตอบสนองต่อความถี่ต่ำ (เสียงทุ้ม) ได้ไม่ดีนัก จึงมีแนวคิดที่ว่าทำอย่างไรจึงจะให้ความถี่เสียง 20 Hz – 20 kHz ผ่านเข้าไปที่เครื่องขยายเสียงให้สามารถตอบสนองต่อความถี่เสียงได้เป็นอย่างดีที่สุด นั่นคือ ต้องตัดตัวเก็บประจุ
คัปปลิงเอาต์พุตทิ้ง แล้วนำลำโพงมาต่อเข้ากับจุดกึ่งกลางวงจรขยายเสียงโดยตรง จึงเรียกวงจรขยายชุดนี้ว่า เอาต์พุต คาปาซิเตอร์เลส (Output Capacitor Less) คือเป็นวงจรขยายเสียงที่ไม่มีตัวเก็บประจุต่ออยู่ทางด้านเอาต์พุต
บทที่ 3 ซ่อมเครื่องเสียง

## Slide 36
วงจรขยายโอซีแอลที่ใช้ทรานซิสเตอร์
วงจรขยายโอซีแอลที่ใช้ทรานซิสเตอร์
บทที่ 3 ซ่อมเครื่องเสียง

## Slide 37
บทที่ 4
ซ่อมเครื่องรับวิทยุเทป

## Slide 38
บล็อกไดอะแกรมเบื้องต้นของเครื่องรับวิทยุเทป
บล็อกไดอะแกรมของเครื่องรับวิทยุเทป
บทที่ 4 ซ่อมเครื่องรับวิทยุเทป

## Slide 39
การที่จะทำการตรวจซ่อมเครื่องรับวิทยุเทปให้ได้ผลสำเร็จนั้น จำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับบล็อกไดอะแกรม ซึ่งแหล่งกำเนิดเสียงอินพุตที่เข้ามานั้นประกอบด้วยสัญญาณวิทยุ AM สัญญาณวิทยุ FM และจากระบบเทปคาสเซต สัญญาณทั้งหมดที่กล่าวมาจะถูกเลือกโดยสวิตช์ฟังก์ชัน (Switch Function)
บทที่ 4 ซ่อมเครื่องรับวิทยุเทป

## Slide 40
การซ่อมวิทยุเทปเบื้องต้น
เมื่อนำเครื่องรับวิทยุเทปธรรมดาที่ไม่ใช่วิทยุเทประบบดิจิตอลมาทำการตรวจซ่อม
สิ่งที่ต้องคำนึงถึงดังนี้...
วิเคราะห์อาการเสียของเครื่องรับวิทยุเทปให้ได้ว่าเสียที่ภาคใด
วิทยุเทปจะมีอาการเสียอย่างไรก็ตาม จงทำให้วงจรภาคจ่ายไฟกับวงจรขยายเสียงพร้อมลำโพงที่อยู่ในเครื่องรับวิทยุเทปนั้น สามารถที่จะใช้งานได้ก่อนเป็นอันดับแรก
1.
2.
บทที่ 4 ซ่อมเครื่องรับวิทยุเทป

## Slide 41
3.
ในการตรวจซ่อมภาคขยายเสียงในเครื่องรับวิทยุเทปมีวิธีง่าย ๆ คือ ให้เร่งโวลุ่มไว้ที่กึ่งกลางจากนั้นจ่ายไฟสู่ภาคขยายเสียง แล้วใช้สายมิเตอร์เพียงเส้นเดียวเขี่ยไปที่ขากลางของโวลุ่ม
4.
เมื่อเปิดฝาครอบวิทยุเทปออกมา จะต้องทำความสะอาดโดยการปัดฝุ่น วิธีการดังกล่าวจะทำให้ทราบจุดเสีย ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลาและความคิด
บทที่ 4 ซ่อมเครื่องรับวิทยุเทป

## Slide 42
6.
เมื่อเครื่องรับวิทยุ AM/FM รับฟังได้เป็นปกติ พอมาเล่นระบบเทปคาสเซตผลปรากฏว่า ขณะที่เร่งโวลุ่มแรง ๆ พบว่าเสียงจากเทปมีเสียงยาน ในทำนองตรงกันข้ามหากลดเสียงที่โวลุ่มลงมาก็จะรับฟังได้เป็นปกติ คือ ไม่มีเสียงยาน อาการอย่างนี้เราถือว่าโวลุ่มที่ทำหน้าที่เร่งและลดเสียงดีปกติ ส่วนที่มีเสียงยานนั้นอาจเกิดจากภาคจ่ายไฟที่จ่ายไฟฟ้าให้กับมอเตอร์ มีกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของมอเตอร์ อีกกรณีหนึ่งคือ มอเตอร์เทปที่เป็นตัวเสีย
5.
ขณะทำการตรวจซ่อม ถ้ามีการเร่งและลดเสียงที่โวลุ่ม แล้วผลปรากฏว่ามีเสียงดังคราก ให้ทำการเปลี่ยนโวลุ่มและอย่าใช้สเปรย์ล้างคอนแท็คต์ฉีดเข้าไปในตัวโวลุ่มเป็นอันขาด เพราะจะทำให้โวลุ่มใช้ได้ไม่นาน
บทที่ 4 ซ่อมเครื่องรับวิทยุเทป

## Slide 43
7.
หากภาคขยายเสียงของวิทยุเทปมีปัญหา พบว่าส่วนใหญ่ไอซีจะเสีย
ซึ่งโดยมากแล้ว วงจรขยายเสียงในเครื่องรับวิทยุเทปเป็นชนิดโอทีแอล วิธีการวัดแรงดันไฟฟ้าเซนเตอร์ของวงจรขยายเสียงให้สังเกตตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโตรไลติกที่ต่ออนุกรมกับลำโพง วิธีการคือ ให้นำโวลต์มิเตอร์ไฟตรงวัดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วบวกของตัวเก็บประจุเทียบกับกราวด์ แล้วตรวจสอบดูว่าแรงดันไฟเซนเตอร์ถูกต้องหรือไม่ หากแรงดันไฟเซนเตอร์ไม่ได้เท่ากับครึ่งหนึ่งของแหล่งจ่ายแสดงว่าไอซีเสีย เป็นต้น
8.
เมื่อวิทยุ AM หรือ FM มีเสียงซ่าหรือรับสถานีได้น้อย โดยทั่วไปพบว่าภาคด้านหน้าที่ติดกับสายอากาศเป็นตัวที่ และอุปกรณ์สำคัญคือในส่วนของวงจรจูนหาคลื่นวิทยุอาจเกิดจากการลดค่าหรือเกิดความชื้นที่ตัววาริเอเบิล คอนเดนเซอร์
บทที่ 4 ซ่อมเครื่องรับวิทยุเทป

## Slide 44
บทที่ 5
ซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์

## Slide 45
การซ่อมโทรทัศน์เบื้องต้น
1. เนื่องจากเครื่องรับโทรทัศน์ใช้แรงดันไฟฟ้าสูงมาก การซ่อมต้องกระทำด้วย
ความระมัดระวังเป็นพิเศษ มิเช่นนั้นอาจโดนไฟดูดถึงขั้นเสียชีวิตได้
2. อุปกรณ์และเครื่องมือในการซ่อมที่จำเป็นต้องมีก็คือ ออสซิสโลสโคป มิเตอร์
ไขควงหัวแร้ง ที่ดูดตะกั่ว คีมตัดและคีมจับ เป็นต้น
4. การซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์แต่ละเครื่องไม่ควรใช้เวลานาน อย่างน้อยไม่ควรเกิน
2 ชั่วโมงต่อการซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ 1 เครื่อง
3. หนังสือคู่มือวงจรของทีวีแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อควรมีเก็บเอาไว้เพื่อเป็นแนวทาง
ในการไล่ทิศทางกระแสไฟฟ้าและสัญญาณของวงจรเครื่องรับโทรทัศน์
บทที่ 5 ซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์

## Slide 46
5. ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำเป็นต้องรู้ลึก รู้รายละเอียดให้มากที่สุดเพราะอุปกรณ์ดังกล่าวทำงานเกี่ยวข้องกับความถี่สูง เวลาทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องทดสอบกับแรงดันไฟฟ้าในวงจร และก็จะไม่นิยมถอดอุปกรณ์ออกมาวัดด้วยโอห์มมิเตอร์ทีละตัว เพราะโอห์มมิเตอร์ไม่สามารถทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในความถี่สูงได้
6. หากสมมติว่าเปิดฝาหลังเครื่องรับโทรทัศน์ออกมาพบว่าซีเนอร์ไดโอดเกิดรอยไหม้ขึ้น และก็ไม่ทราบว่าซีเนอร์ไดโอดดังกล่าวนี้เบอร์อะไร ใช้ไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าเท่าไร วิธีง่าย ๆ ที่จะบอกได้ว่าซีเนอร์นั้นใช้แรงดันไฟฟ้ากี่โวลต์ นั่นคือ ให้สังเกตจากตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโตรไลติกที่สำรองแรงดันไฟฟ้าให้กับซีเนอร์
บทที่ 5 ซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์

## Slide 47
8. ตำแหน่งขาอุปกรณ์ที่จะต้องเปลี่ยนลงไปในเครื่องนั้นต้องตรวจสอบให้ดีอย่าให้ผิดพลาดเป็นอันขาด มิเช่นนั้น อาจส่งผลให้อุปกรณ์ในภาคอื่น ๆ เสียหายตามมาได้
9. เมื่อรับเครื่องรับโทรทัศน์มาแล้ว สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือ ยังไม่ต้องเสียบปลั๊กเครื่องรับโทรทัศน์เข้ากับแรงดันไฟฟ้า 220 VAC
10. หากเครื่องรับโทรทัศน์มีรีโมต คอนโทรล (Remote Control) ก็ควรที่จะนำรีโมตจากเจ้าของเครื่องมาด้วย เพราะเครื่องรับโทรทัศน์ที่เสียอาจเกิดจากการกดปุ่มรีโมตคอนโทรลแล้วผิดพลาด
7. เมื่อเครื่องรับโทรทัศน์ถูกใช้ในระยะเวลาที่ยาวนาน เราพบว่ารอยบัดกรีอาจหลุดหลวมหรือร่อนได้ง่าย ลายปรินท์อาจเกิดการแตกหัก สิ่งเหล่านี้จะต้องดูและสำรวจให้ถ้วนถี่ ถ้าจะให้ดีควรมีแว่นขยายไว้ด้วย เพื่อจะได้พบจุดหรือตัวเสียได้ง่าย
บทที่ 5 ซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์

## Slide 48
อาการเสียของเครื่องรับโทรทัศน์
1. ภาพดูได้เป็นปกติแต่ว่าไม่มีเสียง
สาเหตุเกิดจากลำโพงขาด โวลุ่มเร่ง - ลดเสียงขาด ไอซีขยายกำลังเสีย เป็นต้น
2. ภาพเป็นปกติแต่ว่าเสียงดังเบาและแตกบี้
สาเหตุเกิดจากกระป๋อง SIF เสีย
3. ภาพเป็นเส้นเดียวกลางจอทางแนวนอน สาเหตุเกิดจากไม่มีสัญญาณแนวตั้งความถี่ 50 Hz
4. ไม่มีภาพและเสียง อาการเสียเช่นนี้เป็นอาการพบมากที่สุด ซึ่งโดยทั่วไปจะเสียที่ภาคจ่ายไฟฟ้าและฮอริซอนแทล
บทที่ 5 ซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์

## Slide 49
5. ไม่มีภาพ มีแต่เม็ดซ่าเต็มไปหมด
แสดงว่าวงจรจูนเนอร์เสีย อาจเป็นไปได้ว่าไม่มีแรงดันไฟฟ้าจ่ายให้กับภาคจูนเนอร์ หรืออาจเป็นไปได้ว่าวงจรขยายไอเอฟเสีย เป็นต้น
6. หน้าจอมีสีแปลก ๆ ไม่เป็นธรรมชาติ
แสดงว่าวงจรขยายสีแดง (Red, R) เขียว (Green, G)และน้ำเงิน (BIue, B) มีปัญหาก็คือ ทรานซิสเตอร์ทั้ง 3 ตัว บริเวณใกล้กับคอหลอดภาพ เป็นเหตุที่ทำให้เสีย
การตรวจซ่อมคือ เช็คไบแอสทรานซิสเตอร์ทั้ง 3 ตัว ดังกล่าว
7. ภาพไม่นิ่งเลื่อนไปมาคือล็อกภาพไว้ไม่ได้
แสดงว่า แผงกดปุ่มที่หน้าเครื่องเสียวงจรขยายไอเอฟกระป๋องไอเอฟและไอซีไมโครคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมระบบเป็นตัวที่มีปัญหา เป็นต้น
8. ภาพหยาบเกินไปไม่ละเอียดเท่าที่ควร
แสดงว่าจูนเนอร์ วงจรขยายไอเอฟ และวงจรขยายสัญญาณภาพมีปัญหา เป็นต้น
บทที่ 5 ซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์

## Slide 50
บทที่ 6
ซ่อมเครื่องส่งรีโมต คอนโทรล

## Slide 51
ซ่อมเครื่องส่งรีโมต คอนโทรล
รีโมต คอนโทรล (Remote Control)
คือ อุปกรณ์ที่สามารถควบคุมระบบในระยะที่ไกล ๆ ได้ รีโมตดังกล่าวนี้นำไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ แอร์ โทรทัศน์ วิทยุดิจิตอล เครื่องเล่น คอมแพคดิสก์ต่าง ๆ เช่น CD, VCD, DVD เป็นต้น นั่นหมายความว่า หากเครื่องส่งรีโมต คอนโทรลเสียขึ้นมา แสดงว่าการควบคุมระบบให้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ก็จะหยุดลง
บทที่ 6 ซ่อมเครื่องรีโมต คอนโทรล

## Slide 52
วงจรเครื่องส่งรีโมต คอนโทรลของเครื่องรับวิทยุเทปดิจิตอล
บทที่ 6 ซ่อมเครื่องรีโมต คอนโทรล

## Slide 53
ซ่อมวงจรเครื่องส่งรีโมต คอนโทรล
1. สำรวจขั้วแบตเตอรี่ว่าชำรุด แตกหักหรือเกิดเป็นสนิมหรือไม่ จากนั้นจึงเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ ให้กับเครื่องส่งรีโมต คอนโทรล เพราะถ้าหากว่ากระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มีน้อยระบบจะไม่ทำงาน
2. สำรวจแผ่นปรินท์ของเครื่องส่งรีโมตว่าเกิดการแตกหักหรือไม่ เพราะในความเป็นจริงแล้ว รีโมต คอนโทรลสามารถพกพาไปไหนก็ได้ ซึ่งบางทีอาจหล่นแตก ทำให้เครื่องส่งไม่ทำงาน
3. ชอร์ต ขา 4 ของไอซีเข้ากับขา 10 ของตัวมันเอง จากนั้นจ่ายไฟ 3 V เข้ามาที่ระบบใช้ ดีซีโวลต์มิเตอร์วัดแรงดันไฟตรงที่ขา 15 ของไอซีเทียบกับกราวด์ ปกติจะมีแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า 3 V
3.1 วัดแรงดันไฟฟ้าได้ 3 V แสดงว่าไอซีไม่ทำงาน หมายความว่า ตัวเสียคือ เซรามิก ฟิลเตอร์ CF และไอซี
3.2 วัดแรงดันไฟฟ้าได้ต่ำกว่า 3 V แสดงว่าไอซีทำงานได้ หมายความว่า Q1, Q2 และ IR LED เป็นตัวเสีย
บทที่ 6 ซ่อมเครื่องรีโมต คอนโทรล

## Slide 54
การทดสอบเครื่องส่งรีโมต คอนโทรล
หลังจากที่มีการซ่อมเครื่องส่งรีโมตเสร็จสิ้นแล้ว
ขั้นต่อมาต้องมีการทดสอบเครื่องส่งว่าสามารถที่จะใช้งานได้หรือไม่ โดยถ้าหากว่ามีการใส่แบตเตอรี่ที่เครื่องส่ง แล้วนำเครื่องส่งดังกล่าวยิงเข้าไปที่วงจรทดสอบเครื่องส่งรีโมต แล้วปรากฏว่าหลอด LED ติดสว่างได้ นั่นหมายความว่า เครื่องส่งรีโมตที่ซ่อมเสร็จแล้วนี้สามารถใช้งานได้
บทที่ 6 ซ่อมเครื่องรีโมต คอนโทรล

## Slide 55
(ก) วงจรทดสอบเครื่องส่งรีโมต คอนโทรลที่ใช้โฟโต ทรานซิสเตอร์
บทที่ 6 ซ่อมเครื่องรีโมต คอนโทรล

## Slide 56
(ข) วงจรทดสอบเครื่องส่งรีโมต คอนโทรลที่ใช้ตัวรับรีโมต RX
วงจรทดสอบเครื่องส่งรีโมต คอนโทรลทุกยี่ห้อ
บทที่ 6 ซ่อมเครื่องรีโมต คอนโทรล

## Slide 57
บทที่ 7
ซ่อมโทรศัพท์ที่ใช้ในบ้าน

## Slide 58
ซ่อมโทรศัพท์ที่ใช้ในบ้าน
โทรศัพท์ (Telephone) เป็นอุปกรณ์สื่อสารและโทรคมนาคมที่สามารถติดต่อระหว่างผู้ส่งกับผู้รับได้ ซึ่งโทรศัพท์จะรับพลังงานโดยตรงจากชุมสายโทรศัพท์ กล่าวคือ ในขณะที่ไม่มีการยกหู จะทำให้มีแรงดันไฟตรงตกคร่อมที่คู่สายโทรศัพท์เท่ากับ 48 โวลต์ แต่ถ้าหากว่ามีการยกหูโทรศัพท์ขึ้นมา จะส่งผลให้แรงดันไฟตรงที่ตกคร่อมโทรศัพท์นี้มีค่าระหว่าง 7 ถึง 15 โวลต์
บทที่ 7 ซ่อมโทรศัพท์ที่ใช้ในบ้าน

## Slide 59
บล็อกไดอะแกรมของโทรศัพท์
โทรศัพท์ใช้ในบ้านหรือที่สำนักงานนั้นย่อมมีคู่สายโทรศัพท์ ซึ่งคู่สายโทรศัพท์จะรับพลังงานโดยตรงจากชุมสายโทรศัพท์ บล็อกไดอะแกรมของเครื่องโทรศัพท์ อธิบายหลักการทำงานของระบบได้คือ
1. ในขณะที่ไม่มีการยกหูโทรศัพท์พบว่า ฮุก สวิตช์ (Switch Hook) จะทำหน้าที่ตัดวงจรออกจากระบบทำให้มีแรงดันไฟตรงที่คู่สายโทรศัพท์ทิป (T, Tip) กับริง (R, Ring) เท่ากับ 48 V ซึ่งแรงดันไฟตรง 48 V นี้จ่ายให้กับระบบเสียงกริ่ง (Ringer) ทำให้ได้ยินเสียงกริ่งโทรศัพท์ในกรณีที่มีผู้โทรเข้ามา
บทที่ 7 ซ่อมโทรศัพท์ที่ใช้ในบ้าน

## Slide 60
บล็อกไดอะแกรมเครื่องรับ - ส่งที่เป็นโทรศัพท์เพื่อใช้ในบ้านหรือสำนักงาน
บทที่ 7 ซ่อมโทรศัพท์ที่ใช้ในบ้าน

## Slide 61
2. ในขณะที่มีการยกหูโทรศัพท์ ตอนนี้ ฮุก สวิตช์ จะต้องทำการต่อวงจรให้กับระบบ ส่งผลให้มีแรงดันไฟตรงระหว่าง 7 ถึง 15 โวลต์ จ่ายให้กับไดโอด บริดจ์ D1, D2, D3 และ D4 ส่งผ่าน Z1 ที่ทำหน้าที่ป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินให้กับระบบ ส่งเข้าไปเลี้ยงที่ระบบปากพูด หูฟังที่เรียกว่า สปีช เน็ตเวิร์ค (Speech Network) กับระบบกดปุ่มหมายเลขโทรศัพท์ (Keypad) ส่งผลให้เราสามารถที่จะสนทนาโต้ตอบกับผู้ที่โทรเข้ามาได้
หากเราวิเคราะห์อาการเสียของโทรศัพท์พบว่า ในกรณีที่ 1 ก็คือ เมื่อเครื่องโทรศัพท์ไม่สามารถมีเสียงกริ่งได้ คือ เมื่อมีผู้โทรเข้ามาแล้ว ผลปรากฏว่าโทรศัพท์ของเราไม่ได้ยินเสียงกริ่ง วิธีแก้คือให้ตรวจสอบคู่สาย T กับ R ว่าเกิดขาดหลุดหลวมหรือไม่ไดโอด บริดจ์เกิดการขาดวงจรชุดริงเกอร์และเพียโซเสีย หรือกรณีที่ 2 เมื่อมีผู้โทรเข้ามา เสียงกริ่งดังปกติแต่เมื่อยกหูโทรศัพท์ขึ้น เพื่อคุยสนทนาแล้วผลปรากฏว่าเราไม่ได้ยินเสียงจากผู้ที่โทรเข้ามา วิธีแก้ก็คือ ให้ตรวจซ่อมที่ภาคสปีช เน็ตเวิร์คลำโพงมีปัญหา เป็นต้น
บทที่ 7 ซ่อมโทรศัพท์ที่ใช้ในบ้าน

## Slide 62
วงจรใช้งานจริงของโทรศัพท์บ้าน
วงจรทั่วไปของโทรศัพท์บ้านหรือสำนักงาน
บทที่ 7 ซ่อมโทรศัพท์ที่ใช้ในบ้าน

## Slide 63
บทที่ 8
ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

## Slide 64
บทที่ 8 ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
เตารีดไฟฟ้า
เตารีดไฟฟ้า เรียกทับศัพท์ว่า อิเล็กตริก ไอออน (Electric Iron) เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ไว้สำหรับรีดผ้าให้เรียบมีอยู่ 2 ชนิด คือ เตารีดไฟฟ้าอัตโนมัติและเตารีดไอน้ำ

## Slide 65
ส่วนประกอบที่สำคัญของเตารีดไฟฟ้า มีดังนี้
1. สายไฟ ปลั๊ก
และปลอกสาย
2. ด้ามจับและฝาครอบ
4. แผ่นเพิ่มน้ำหนักและแผ่นกั้นความร้อน
3. แผ่นความร้อนและลวดความต้านทาน
5. คอนแทกต์และแผ่นไบ - เมทอลิก คอนแทกต์
บทที่ 8 ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

## Slide 66
ตารางที่ 8.1 อาการเสียของเตารีดและแนวทางแก้ไข
บทที่ 8 ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

## Slide 67
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
หุงข้าวไฟฟ้า (Electric Rice Cookers) เป็นอุปกรณ์ที่มีไว้เพื่อการหุงต้ม เช่น การหุงข้าว
จะใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที
บทที่ 8 ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

## Slide 68
1. อุปกรณ์ควบคุมความร้อน เรียกว่า เทอร์โมสตัท
2. สวิตช์หุงข้าว
3. แผ่นฮีตเตอร์
ส่วนประกอบที่สำคัญของหม้อหุงข้าวมีดังนี้
สำหรับอาการเสียของหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ให้สังเกตจากส่วนประกอบเป็นสำคัญ เช่น หุงข้าวสุกแล้ว แต่ระบบไม่ยอมตัดไฟ แสดงว่าตัวเสียอาจจะเป็นเทอร์โมสตัท ถ้าหม้อหุงข้าวไม่ร้อน อาจเกิดจากสายไฟขาดหรือไม่ก็แผ่นความร้อนขาด เป็นต้น
บทที่ 8 ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

## Slide 69
กาต้มน้ำไฟฟ้า
กาต้มน้ำไฟฟ้า (Electric Pot) มีไว้เพื่อชงเครื่องดื่มหรืออาจนำน้ำร้อนที่ได้ไปผสมน้ำอาบเวลาที่อากาศหนาวจัด กาต้มน้ำไฟฟ้า มี 3 แบบ คือ แบบธรรมดา
แบบอัตโนมัติ และแบบที่มีฝาพลาสติกเพื่อกดน้ำออกมา
อาการเสียของกาต้มน้ำไฟฟ้า ประการแรก คือ ต้มน้ำแล้วไม่ร้อน ให้สังเกตสายไฟของกาต้มน้ำว่าเกิดการขาดวงจร หรือหลุดหลวมหรือไม่ ประการที่ 2
เทอร์โมฟิวส์ขาด ประการสุดท้าย ลวดความร้อนเกิดขาดวงจร เป็นต้น
บทที่ 8 ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

## Slide 70
กระทะไฟฟ้า
กระทะไฟฟ้า (Electric Bowls) เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีไว้เพื่อต้ม ผัด แกง ทอด อบ เป็นต้น โดยวงจรของกระทะไฟฟ้าจะเหมือนกับกาต้มน้ำไฟฟ้าทุกประการ แต่แตกต่างตรงที่จุดประสงค์ของการใช้งานเท่านั้น
ส่วนประกอบของกระทะไฟฟ้าประกอบด้วย ตัวกระทะ ลวดความร้อนและสายไฟฟ้า หากกระทะไฟฟ้าไม่เกิดความร้อนให้ตรวจสอบสายไฟฟ้า ลวดความร้อนและสวิตช์ เป็นต้น
บทที่ 8 ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

## Slide 71
เครื่องทำน้ำอุ่น
เครื่องทำน้ำอุ่น (Electric Showers) เป็นเครื่องอำนวยความสะดวก
ในกรณีที่อากาศเย็นจัด น้ำอุ่นช่วยขจัดไขมันตามรูขุมขน ช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเปร่า
ในการวิเคราะห์อาการเสียของเครื่องทำน้ำอุ่นพบว่า ถ้าเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ตัด ให้เปลี่ยนเทอร์โมสตัท หรือในกรณีที่แรงดันของน้ำมีน้อยลงแต่ระบบไม่สามารถตัดได้ ให้เปลี่ยนสวิตช์แรงดันไฟฟ้า เป็นต้น
ส่วนประกอบของเครื่องทำน้ำอุ่นประกอบด้วย ลวดความร้อน หลอดไฟ สวิตช์แรงดันไฟฟ้าและเทอร์โมสตัท
บทที่ 8 ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

## Slide 72
บทที่ 9
ซ่อมวิทยุสื่อสาร

## Slide 73
ซ่อมวิทยุสื่อสาร
วิทยุสื่อสาร คือ เครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ส่งกับผู้รับ ซึ่งความถี่ที่ใช้นั้นมีรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น 27 MHz, 104 MHz เป็นต้น
บทที่ 9 ซ่อมวิทยุสื่อสาร

## Slide 74
บล็อกไดอะแกรมของเครื่องรับส่งวิทยุเบื้องต้น
เมื่อพิจารณาที่ภาครับพบว่า สายอากาศจะทำหน้าที่รับสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุเข้ามา จากนั้นก็ มาผ่านสวิตช์ ในการที่จะเลือกรับสัญญาณวิทยุดังกล่าวเข้ามาส่งไปที่วงจรภาครับวิทยุ ซึ่งวงจร ภาครับวิทยุจะเป็นชนิดทีอาร์เอฟ
(TRF, Tune Radio Frequency) โดยจะทำหน้าที่ดีเท็กเตอร์ในตัว ก็คือ ทำหน้าที่กำจัดคลื่นพาห์ทิ้งเหลือเพียงความถี่เสียงส่งให้กับวงจรขยายเสียงออกไปที่ลำโพง
เมื่อพิจารณาไปที่ภาคส่งพบว่า สัญญาณเสียงที่พูดใส่ลำโพง จะส่งเข้าสู่วงจรขยายเสียง นำสัญญาณเสียงที่ได้ไปผสมคลื่นกับความถี่ ออสซิลเลเตอร์ ที่ภาคส่งวิทยุ ส่งให้กับสายอากาศ
บทที่ 9 ซ่อมวิทยุสื่อสาร

## Slide 75
ในการวิเคราะห์อาการเสียของเครื่องรับส่งวิทยุสามารถวิเคราะห์อาการเสียได้ ดังนี้
1. วิทยุรับส่งไม่สามารถส่งได้
แต่ภาครับวิทยุทำงานได้ตามปกติ
2. วิทยุรับส่งไม่สามารถรับได้ แต่ภาคส่งวิทยุทำงานได้ตามปกติ
3. วิทยุรับส่งไม่สามารถที่จะรับหรือส่งได้
บทที่ 9 ซ่อมวิทยุสื่อสาร

## Slide 76
บล็อกไดอะแกรมของเครื่องรับส่งวิทยุเบื้องต้น
บทที่ 9 ซ่อมวิทยุสื่อสาร

## Slide 77
วงจรวิทยุรับ - ส่งความถี่ 27 MHz
บทที่ 9 ซ่อมวิทยุสื่อสาร

## Slide 78
ตรวจซ่อมเครื่องรับส่งวิทยุ
1.1 ตรวจสอบ L1, C1 และคริสตัล ออสซิลเลเตอร์ X - TAL1
1. วิทยุรับส่งไม่สามารถส่งได้ แต่ภาครับวิทยุทำงานได้ตามปกติ
1.2 ตรวจสอบการทำงานของทรานซิสเตอร์ Q1
1.3 ตรวจสอบสวิตช์ S1
บทที่ 9 ซ่อมวิทยุสื่อสาร

## Slide 79
2.1 ตรวจสอบ L2, C6
2. วิทยุรับส่งจะส่งคลื่นวิทยุได้อย่างเดียว แต่รับคลื่นวิทยุไม่ได้
2.2 ตรวจสอบการทำงานของทรานซิสเตอร์ Q2
2.3 ตรวจสอบสวิตช์ S1
3.1 ตรวจสอบออสซิลเลเตอร์ภาครับส่วนวงจรขยายเสียงดีเป็นปกติ
3. วิทยุรับส่งมีเสียงซ่าตลอดเวลา ไม่สามารถรับและส่งคลื่นวิทยุได้
3.2 ตรวจสอบออสซิลเลเตอร์ภาคส่ง
บทที่ 9 ซ่อมวิทยุสื่อสาร

## Slide 80
บทที่ 10
ตรวจซ่อมวงจรฟอกอากาศ

## Slide 81
วงจรเครื่องฟอกอากาศใช้ทรานซิสเตอร์สวิตชิ่ง
วงจรเครื่องฟอกอากาศหรือเครื่องผลิตอากาศบริสุทธิ์นี้ จะเป็นเครื่องที่ผลิตเนกาตีฟไอออน ออกซิเจน (Negative - Ion Oxygen) ซึ่งเป็นออกซิเจนที่มีประจุไฟฟ้าลบขึ้นมา ประจุไฟฟ้าลบที่ได้จะ กำเนิดจากวงจรสวิตชิ่งแรงดันไฟฟ้าสูง (High Volt Switching) โดยแรงดันไฟฟ้าสูงที่ได้จะต้องเป็น แรงดันไฟฟ้าชนิดลบเท่านั้น
บทที่ 10 ตรวจซ่อมวงจรเครื่องฟอกอากาศ

## Slide 82
วงจรเครื่องฟอกอากาศใช้ไฟตรงเลี้ยง 12 โวลต์ ที่ใช้ทรานซิสเตอร์ดาร์ลิงตันเป็นตัวสวิตชิ่ง
บทที่ 10 ตรวจซ่อมวงจรเครื่องฟอกอากาศ

## Slide 83
วงจรเรียงกระแสไฟฟ้าผลิตแรงดันไฟตรง 12 โวลต์
วงจรเครื่องผลิตอากาศบริสุทธิ์ใช้แรงดันไฟแบตเตอรี่ 12 โวลต์ เหมาะสำหรับติดตั้งในรถยนต์ที่ติดเครื่องปรับอากาศ
บทที่ 10 ตรวจซ่อมวงจรเครื่องฟอกอากาศ

## Slide 84
เมื่อเครื่องฟอกอากาศที่ใช้ทรานซิสเตอร์สวิตชิ่ง เกิดความเสียหาย
ให้ทำการวิเคราะห์และตรวจสอบ ดังนี้
1. จ่ายไฟเลี้ยงที่มีค่า 12 โวลต์ดีซีเข้ามายังวงจร โดยแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงอาจนำมาจาก แบตเตอรี่รถยนต์ 12 โวลต์ หรืออาจนำมาจากแหล่งจ่ายไฟตรงที่ปรับแรงดันไฟฟ้าไว้ 12 โวลต์ โดยจ่าย กระแสไฟฟ้าอย่างต่ำประมาณ 1 แอมแปร์
2. เมื่อมีแรงดันไฟมาเลี้ยงที่ IC1 เป็นปกติแล้ว ให้วัดแรงดันไฟฟ้าที่ขา 3 ของ IC1 ปกติ แรงดันไฟฟ้าที่ขา 3 ของ IC1 มีค่าแรงดันไฟฟ้าดีซีอยู่ระหว่าง 5 – 8 โวลต์ วิธีการวัดแรงดันไฟฟ้าที่ ขา 3 ของไอซีดังกล่าวจะต้องตั้งย่านดีซีโวลต์มิเตอร์ไปในตำแหน่ง 10 DCV
บทที่ 10 ตรวจซ่อมวงจรเครื่องฟอกอากาศ

## Slide 85
3. ให้ตรวจสอบตัวต้านทาน R4 ว่าขาดหรือไม่ โดยตั้งย่านดีซีโวลต์มิเตอร์ไปตำแหน่ง 50 DCV ซึ่งขั้วบวกของดีซีโวลต์มิเตอร์แตะไปที่ตัวต้านทาน R4 ข้างที่ต่อกับไฟบวก 12 โวลต์ ส่วนขั้วลบโวลต์มิเตอร์ แตะเข้าไปที่ R4 ข้างที่ต่อเข้ากับขดลวด L1 ซึ่งเป็นคอยล์จุดระเบิดในรถยนต์
4. เช็คที่ทรานซิสเตอร์ดาร์ลิงตัน Q1 กับ Q2 โดยวัดแรงดันไฟฟ้าที่ขาเบสของทรานซิสเตอร์ Q1
บทที่ 10 ตรวจซ่อมวงจรเครื่องฟอกอากาศ

## Slide 86
วงจรเครื่องฟอกอากาศใช้ไอซีไทเมอร์ เป็นตัวสวิตชิ่ง
วงจรเครื่องฟอกอากาศอีกชนิดหนึ่ง ใช้ไอซีไทเมอร์เบอร์ 555 ทำหน้าที่ สวิตชิ่ง แหล่งจ่ายไฟฟ้าในวงจรดังกล่าวใช้แรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ 12 โวลต์ โดยมีไดโอด D1 คือ เบอร์ IN4002 ทำหน้าที่ป้องกันการจ่ายแรงดันไฟฟ้าผิดขั้ว ส่วนตัวเก็บประจุ C1
ทำหน้าที่คัปปลิง (Decoupling) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 47 μF ทนแรงดันไฟฟ้าได้ 16 โวลต์
บทที่ 10 ตรวจซ่อมวงจรเครื่องฟอกอากาศ

## Slide 87
วงจรฟอกอากาศสำหรับรถยนต์อีกยี่ห้อหนึ่งที่ใช้ไอซี 555
บทที่ 10 ตรวจซ่อมวงจรเครื่องฟอกอากาศ

## Slide 88
เมื่อเครื่องฟอกอากาศที่ใช้ไอซีสวิตชิ่ง เกิดความเสียหาย
ควรวิเคราะห์หาตัวเสียตามขั้นตอนต่อไปนี้ คือ
1. วัดแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายเลี้ยงให้กับวงจรคือ แรงดันไฟฟ้า 12 โวลต์ โดยขั้วบวกของดีซีโวลต์มิเตอร์ แตะที่ขา 4 ของ IC1 ส่วนขั้วลบของดีซีโวลต์มิเตอร์แตะไปที่กราวด์ของวงจร
2. วัดแรงดันไฟดีซีที่ขา 3 ของ IC1 วิธีการวัดแรงดันไฟฟ้าที่จุดดังกล่าวให้ตั้งย่านดีซีโวลต์มิเตอร์ ไปตำแหน่ง 10 DCV
3. สำรวจตัวต้านทาน R4 ที่มีค่าความต้านทานเท่ากับ 20 โอห์ม ถ้าหากว่า R4 เกิดการขาดวงจร หม้อแปลงไฟฟ้า T1 ไม่อาจที่จะสร้างอำนาจสนามแม่เหล็กขึ้นมาได้
บทที่ 10 ตรวจซ่อมวงจรเครื่องฟอกอากาศ

## Slide 89: Thank you.