## Slide 1
2105 – 2102 ระบบเสียง
สายัณต์ ชื่นอารมณ์
อนงค์ลักษณ์ อาจมังกร

## Slide 2
บทที่ 1 ระบบแสงประกอบเสียง

## Slide 3
แสงสว่าง คือ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถจะผ่านวัตถุหนึ่งได้ง่าย โดยที่ปราศจากตัวนำซึ่งความเร็วของแสงสูงถึง 300 ล้านเมตรต่อวินาที และแสงที่เดินทางมาจากดวงอาทิตย์มายังโลกใบนี้ใช้เวลาเพียง 8.3 วินาที

## Slide 4
ลูเมน แคนเดลา อิลูมิแนนซ์และลูมิแนนซ์
หน่วยวัดปริมาณของแสง เรียกว่า ลูเมน (Lumen)
อิลูมิแนนซ์ (Illuminanace) หมายถึง ความสว่างของแสงที่กระทบลงบนวัตถุเรียกว่า ความส่องสว่าง มีหน่วยเป็นลูเมนต่อตารางเมตร
ลูมิแนนซ์ (Luminance) หมายถึง ความส่องสว่างที่สะท้อนออกมาจากวัตถุเรียกว่า ความส่องสว่าง มีหน่วยเป็นแคนเดลาต่อตารางเมตร

## Slide 5
อุณหภูมิของสี
การบอกสีของแสงจากอุณหภูมิของสีจะเข้าใจชัดเจนกว่าการบอกสีโดยทั่วไป เช่น สีที่บอกด้วยอุณหภูมิ 3,500 องศาเคลวิน หมายถึง สีที่เห็นเมื่อเผาวัตถุดำ โดยวัตถุดำเมื่อถูกนำมาเผาด้วยอุณหภูมิต่างกันจะมีสีต่างกัน

## Slide 6
ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของสีและการส่องสว่าง
หากมีการใช้หลอดที่มีอุณหภูมิสีสูงและมีความส่องสว่างต่ำก็จะดูทึบเกินไป หากมีการใช้หลอดที่มีอุณหภูมิสีต่ำแต่มีความส่องสว่างมากก็จะทำให้แสงจ้ามากเกินไป

## Slide 7
สำหรับแสงสว่างภายในบ้านควรใช้หลอดไฟฟ้าที่มีอุณหภูมิสีต่ำคือ เลือกใช้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดวอร์มไวต์ สำหรับระบบแสงสว่างภายในสำนักงานต้องการความส่องสว่างถึง 600 ลูเมนต่อตารางเมตร ก็ควรใช้หลอดไฟที่มีอุณหภูมิของสีสูงประมาณ 5,000 องศาเคลวิน เลือกใช้หลอดไฟชนิดฟลูออเรสเซนต์ชนิดเดย์ไลต์หรือคูลไวต์
ลักษณะของแสงสี

## Slide 8
รายละเอียดของหลอดไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้าที่ใช้งานทั่วไปใช้แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ อายุการใช้งานของหลอดไฟฟ้าแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ อายุการใช้งานพิกัด (Rate Life) กับอายุการใช้งานทางด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic Life)
การแบ่งประเภทของหลอดไฟฟ้ามีการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
นั่นคือ หลอดไฟฟ้าชนิดอินแคนเดสเซนต์กับหลอดไฟฟ้าชนิด
ฟลูออเรสเซนต์

## Slide 9
หลอดไฟชนิดอินแคนเดสเซนต์
หลอดไฟฟ้าชนิดอินแคนเดสเซนต์ เป็นหลอดที่มีไส้ทำมาจากลวดทังสเตนที่มีจุดหลอมเหลวสูงถึง 3,655 องศาเคลวิน เพื่อยืดอายุการใช้งานของหลอดในการใช้งานจริง จะมีอุณหภูมิต่ำกว่านี้มาก หลอดไฟอินแคนเดสเซนต์มีหลายชนิดดังนี้ คือ
หลอดไฟอินแคนเดสเซนต์ชนิดจีแอลเอส
(General Service Lamp, GLS)
หลอดไฟอินแคนเดสเซนต์ชนิดเปลวเทียนและชนิดปิงปอง

## Slide 10
หลอดไฟอินแคนเดสเซนต์ชนิดพาร์ (PAR Lamp)
หลอดไฟฮาโลเจนแรงดันต่ำ (Low Voltage Halogen)
หลอดไฟทังสเตนฮาโลเจน (Halogen Tungsten Lamp)
หลอดไฟชนิดฟลูออเรสเซนต์
หลอดไฟชนิดฟลูออเรสเซนต์ เรียกว่า หลอดดิสชาร์จ (Discharge Lamp) หมายถึง เป็นหลอดไฟที่คายประจุไฟฟ้าได้ เป็นหลอดไฟที่นิยมใช้กันมากเนื่องจากหาซื้อได้ง่าย มีราคาถูก ประหยัดไฟฟ้า

## Slide 11
วงจรไฟฟ้าของหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดอุ่นไส้หลอด
รูปที่ 1.6 วงจรไฟฟ้าของหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบอุ่นไส้หลอด

## Slide 12
วงจรไฟฟ้าของหลอดฟลูออเรสเซนต์ แสดงดังรูปที่ 1.6 (ก) ประกอบด้วยหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 หลอด สวิตช์ปิด – เปิด 1 ตัว สตาร์เตอร์ (Starter) 1 ตัว และบัลลาสต์อีก 1 ตัว วงจรไฟฟ้าทั้งหมดต่อเข้ากับแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์

## Slide 13
วงจรไฟฟ้าของหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดจุดติดทันทีและชนิดจุดติดเร็ว
รูปที่ 1.7 วงจรไฟฟ้าของหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดจุดติดทันทีและชนิดจุดติดเร็ว

## Slide 14
วงจรไฟฟ้าของหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดจุดติดทันทีและชนิดจุดติดเร็วนี้ แสดงดังรูปที่ 1.7 มีรายละเอียดดังนี้คือ
หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดจุดติดทันที (Instant Start Lamp)
จะไม่มีการใช้สตาร์เตอร์แต่อย่างใด
2. รูปที่ 1.7 (ข) แสดงหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดจุดติดเร็ว (Rapid Start Lamp) ซึ่งหลอดชนิดนี้เป็นขั้วร้อน ไม่มีการใช้สตาร์เตอร์เพราะบัลลาสต์เป็นชนิดมีขดลวดอุ่นไส้หลอดในตัว

## Slide 15
หลอดคอมแพคต์ฟลูออเรสเซนต์
หลอดคอมแพคต์ฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent Compact Lamp) เรียกง่ายๆ คือ หลอดไฟตะเกียบ

## Slide 16
รูปที่ 1.8 หลอดตะเกียบแบบต่างๆ

## Slide 17
มี 3 แบบคือ วอร์มไวต์ คูลไวต์ และเดย์ไลต์บัลลาสต์ในหลอดตะเกียบนี้
มี 2 แบบ คือ แบบอิเล็กทรอนิกส์กับแบบธรรมดา
หลอดปรอทความดันสูง
หลอดปรอทความดันสูงเรียกว่าหลอดแสงจันทร์
หลอดปรอทความดันสูงใช้กับไฟถนน ไฟทางเดิน โรงงานอุตสาหกรรม
ที่มีเพดานสูงและอื่นๆ ตามต้องการ พัฒนาขึ้นมาแทนที่หลอดฟลูออเรสเซนต์

## Slide 18
รูปที่ 1.9 หลอดปรอทความดันสูง

## Slide 19
วงจรหรี่ไฟของหลอดอินแคนเดสเซนต์
รูปที่ 1.10 วงจรหรี่ไฟของหลอดอินแคนเดสเซนต์ 1,000 วัตต์

## Slide 20
วงจรหรี่ไฟ (Light Dimmer) ของหลอดอินแคนเดสเซนต์ แสดงดังรูปที่ 1.10 อธิบายการทำงานของวงจรได้ดังนี้ คือ
วงจรหรี่ไฟอาศัยหลักการควบคุม การหน่วงเวลามาจุดชนวนให้ไตรแอคได้ทำงานนำกระแสไฟฟ้า
2. อุปกรณ์ในการหน่วงเวลาประกอบตัวต้านทาน R 1 ตัวต้านทานปรับค่าได้ VR1 และตัวเก็บประจุ C1 อุปกรณ์ในการจุดชนวน (Trigger) คือ ไดแอค (Diac) และอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ อิเล็กทรอนิกส์ความเร็วสูง (High Speed Electronic Switching) ได้แก่ ไตรแอค (Triac)

## Slide 21
3. เมื่อปรับตัวต้านทานปรับค่าได้ VR1 ให้มีค่าความต้านทานที่ต่ำลง ย่อมจะทำให้แรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุ C1 มีค่าสูงขึ้น ทำให้ไดแอคและไตรแอคทำงานนำกระแสไฟฟ้าได้สูงขึ้น ทำให้หลอดไฟ L1 สว่างมากขึ้น
4. เมื่อปรับตัวต้านทานปรับค่าได้ VR1 ให้มีค่าความต้านทานที่สูงขึ้น ย่อมจะทำให้แรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุ C1 มีค่าลดลง ทำให้ไดแอคและไตรแอคทำงานนำกระแสไฟฟ้าได้น้อยลง หลอดไฟ L1 จึงสว่างได้น้อยลง
5. วงจรหรี่ไฟชุดนี้สามารถนำไปใช้งานกับหลอดไฟอินแคนเดสเซนต์ได้เป็นอย่างดี

## Slide 22
ระบบแสงประกอบเสียงภายในอาคาร
ระบบแสงสว่างพื้นฐานประกอบด้วยระบบการให้แสงหลักและระบบการให้แสงรอง มีรายละเอียดดังนี้ คือ
1.ระบบการให้แสงหลัก (Primary System)
2.ระบบการให้แสงรอง (Secondary Lighting System)
เป็นระบบแสงเพื่อทำให้เกิดความสวยงามและมีศิลปะ
หมายถึง ระบบแสงสว่างเพื่อสะดวกในการทำงาน

## Slide 23
ระบบแสงที่ได้จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เปล่งแสง ได้แก่ ไดโอดเปล่งแสง (Light Emitting Diode) เรียกสั้นๆ ว่าแอลอีดี (LED, เล็ด) เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำที่มีขาใช้งาน 2 ขา คือ แอโนด (Anode, A) กับแคโทด (Cathode, k) เมื่อนำแอลอีดีไปใช้งานจำเป็นต้องมีตัวต้านทานมาทำหน้าที่จำกัดกระแสให้กับระบบของวงจรและจะต้องจัดไบอัส (Bias) ตรงให้กับแอลอีดีด้วย

## Slide 24
บทที่ 2 ระบบเสียงเพื่อความบันเทิง

## Slide 25
พื้นฐานของระบบเสียงที่เป็นโมโนและสเตอริโอ
ระบบเสียงโมโน คือ ระบบเสียงที่รวมแหล่งกำเนิดเสียงทั้งหมดไว้ด้วยกัน นำสัญญาณเสียง ที่รวมได้นั้นออกไปเป็นสัญญาณ 1 ช่อง ป้อนเข้าสู่วงจรขยายเสียงต่อไป
รูปที่ 2.1 เครื่องเสียงติดรถยนต์เป็นระบบเสียงโมโนที่นำสัญญาณจากไมโครโฟนและเครื่องเล่นผ่านไปที่วงจรขยายเสียงออกสู่ลำโพง

## Slide 26
ระบบเสียงสเตอริโอ (Stereo System)
หมายถึง การกำเนิดเสียงอินพุตให้ออกไปเป็นสัญญาณเสียงทางด้านซ้าย (Left Channel) และสัญญาณเสียงทางด้านขวา (Right Channel) ให้มิติของเสียงที่ดีกว่าระบบเสียงที่เป็นแบบโมโนเพราะมีการแยกสัญญาณเสียงทางด้านซ้ายและขวาออกจากกันอย่างชัดเจน ซึ่งระบบเสียงสเตอริโอนี้จะถูกใช้เพื่อการรับฟังในบ้านเป็นส่วนใหญ่

## Slide 27
รูปที่ 2.3 แสดงระบบเสียงสเตอริโอของเครื่องผสมสัญญาณมิกเซอร์ (Mixer) กับวงจรขยายกำลัง (Power -Amplifier)

## Slide 28
ระบบเสียงดอลบี เซอร์ราวด์
รูปที่ 2.4 ระบบเสียงดอลบี เซอร์ราวด์

## Slide 29
ระบบเสียงดอลบี เซอร์ราวด์ (Dolby Surround)
เป็นระบบเสียงที่ประกอบด้วยสัญญาณเสียง 3 ช่องทางเป็นสัญญาณเสียงโมโนที่มีความถี่ 100 Hz – 7 kHz สำหรับการรับฟังเสียงดอลบี เซอร์ราวด์ จะต้องมีเครื่องที่เรียกว่า 3 แชนเนล เซอร์ราวด์ โปรเซสเซอร์ (Three Channel Surround Processor) เป็นองค์ประกอบอยู่ด้วยเสมอ

## Slide 30
ระบบเสียงดอลบี เซอร์ราวด์ โพร - ลอจิก
ระบบเสียงดอลบี เซอร์ราวด์ โพร – ลอจิก (Dolby Surround Pro - Logic) มีพื้นฐานมาจากระบบเสียงดอลบี เซอร์ราวด์ ทำให้สัญญาณเสียงที่ออกมานั้นมีรูปแบบที่เป็นอะนาล็อก (Analogue) ระบบเสียงแบบนี้เวลาจะใช้งานจะต้องมีเครื่องถอดรหัสโพร - ลอจิก (Dolby Pro - Logic Decoder) ไว้ด้วย สำหรับระบบเซอร์ราวด์ก็ยังเป็นระบบเสียง โมโนที่ใช้ช่วงความถี่ 100 Hz – 7 kHz เหมือนเดิม

## Slide 31
รูปที่ 2.5 ระบบเสียงดอลบี เซอร์ราวด์ โพร - ลอจิก

## Slide 32
ระบบเสียงดอลบี ดิจิตอล เอซีสาม
ระบบเสียงดอลบี ดิจิตอล เอซีสาม
[Dolby Digital (AC - 3)] เป็นระบบเสียงที่ใช้ในโรงภาพยนตร์ พัฒนามาจากโพร - ลอจิก เพราะว่าเสียงเซอร์ราวด์จากโพร – ลอจิกเป็นชนิดโมโน แต่เสียงเซอร์ราวด์ของเอซีสาม จะเป็นระบบสเตอริโอที่เรียกว่าไฮ - ไฟ สเตอริโอ (Hi - Fi Stereo) ที่ให้คุณภาพเสียงเยี่ยมยอดที่สุดในเวลานั้น

## Slide 33
รูปที่ 2.6 ระบบเสียงดอลบี ดิจิตอล เอซีสาม ที่เพิ่มลำโพงซับวูเฟอร์ให้เสียงทุ้มที่หนักแน่นเหมือนกับโรงภาพยนตร์ สำหรับแบ็ค เซอร์ราวด์ (Back Surround) ก็จะเป็นเสียงดิจิตอล สเตอริโอ ระบบเสียงชุดนี้ถูกประยุกต์ใช้งานเข้ากับระบบเสียงโฮม เธียเตอร์ ที่เรียกว่า 5.1 แชนเนล และที่สำคัญลำโพงเซอร์ราวด์นั้นจะต้องมีขนาดเล็กกว่าลำโพงทางด้านหน้าเสมอ

## Slide 34
ระบบเสียงดอลบี ดิจิตอล เซอร์ราวด์ อีเอ็กซ์
ระบบเสียงดอลบี ดิจิตอล เซอร์ราวด์ อีเอ็กซ์
(Dolby Digital Surround Extra) เป็นระบบเสียงเซอร์ราวด์ที่มีขนาดใหญ่พัฒนามาจาก ดอลบี ดิจิตอล 5.1 แชนเนล โดยนำเซอร์ราวด์ด้านหลังเพิ่มเข้ามาอีก 2 ตัว

## Slide 35
รูปที่ 2.9 ระบบเสียงดอลบี ดิจิตอล เซอร์ราวด์ อีเอ็กซ์ ที่เพิ่มลำโพงเซอร์ราวด์ทางด้านหลังออกมาทางด้านซ้ายและขวา ให้เสียงออกมาทางด้านหน้า ด้านข้างและด้านหลังของผู้ฟัง

## Slide 36
ระบบเสียงดิจิตอล เธียเตอร์
ระบบเสียงดิจิตอล เธียเตอร์ (Digital Theatre System, DTS) เป็นระบบเสียงที่ใช้กับโรงภาพยนตร์เหมือนกับระบบเสียงดอลบี ดิจิตอล เอซีสาม เพียงแต่ว่าระบบ ดีทีเอส นี้มีการบีบอัดข้อมูลที่มากกว่า ทำให้เสียงมีความชัดเจนกว่า

## Slide 37
ระบบเสียงเพื่อความบันเทิงอื่นๆ
1.ระบบเสียงดีทีเอส-อีเอส (DTS-ES)
2.ระบบเสียงเอสดีดีเอส (SDDS)

## Slide 38
บทที่ 3 อุปกรณ์ระบบเสียงและการเชื่อมต่อระบบ

## Slide 39
แหล่งสัญญาณในระดับไลน์
เราสามารถจำแนกข้อมูลของแหล่งสัญญาณในระดับไลน์ได้ดังนี้ คือ
1. เครื่องเล่นเทป คาสเซค
เครื่องเล่นเทป คาสเซต (Tape Cassette) เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับแม่เหล็ก มีล้อเก็บกับล้อจ่าย
2. จูนเนอร์วิทยุ AM/FM
จูนเนอร์วิทยุ AM/FM (Radio Tuner) เป็นแหล่งกำเนิดเสียงของระบบวิทยุ
3. กีตาร์ปรีแอมปลิฟายเออร์
สำหรับกีตาร์ไฟฟ้า (Electric Guitar) ย่อมมีภาคขยายสัญญาณขนาดเล็กโดยเฉพาะ

## Slide 40
4.ไมโครโฟน
ไมโครโฟน (Microphone) คือ อุปกรณ์ทรานส์ดิวเซอร์ (Transducer) ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณเสียงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า
5. เครื่องเล่น CD/VCD/DVD
เครื่องเล่น CD นั้นจะให้เสียงออกมาอย่างเดียวอยู่ในรูปแบบสเตอริโอ ส่วนเครื่องเล่น VCD/DVD เป็นเครื่องเล่นที่ให้สัญญาณออกมาทั้งเสียง (Audio) และภาพ (Video)

## Slide 41
แหล่งสัญญาณในระดับปรีแอมป์
แหล่งสัญญาณในระดับปรีแอมป์ (Pre - Amplifier) จะทำหน้าที่ขยายสัญญาณจากแหล่งกำเนิดเสียงอินพุตให้มีความแรงของสัญญาณพอสมควร
การใช้งานของแหล่งสัญญาณในระดับปรีแอมป์ มีดังนี้ คือ
อิควอไลเซอร์ (Equalizer) มีหน้าที่ปรับแต่งความถี่เสียง
มิกเซอร์ (Mixer) มีหน้าที่รวบรวมแหล่งกำเนิดเสียงอินพุตเข้าไว้ด้วยกัน

## Slide 42
สเตอริโอ ปรีแอมป์ ดิจิตอล คาราโอเกะคุณสมบัติของเครื่องเสียงชุด นี้รองรับสัญญาณจากไมโครโฟน 2 แชนเนล ที่หน้าเครื่องจะมีสวิตช์เลือก CD/VCD, TAPE/LD, AUX/VDO เพื่อรองรับสัญญาณเสียงจากคาราโอเกะของเครื่องเล่นดังกล่าว
สเตอริโอ/โมโน อิเล็กทรอนิกส์ ครอสโอเวอร์
(Stereo/Mono Electronics Crossover) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่กรองความถี่ชนิดแอกตีฟ (Active Filter) โดยสามารถกรองความถี่ต่ำ (Low) ความถี่กลาง (Mid) และความถี่สูง (High )

## Slide 43
ดิจิตอล เอคโค (Digital Echo) จะต่ออยู่ระหว่างสัญญาณ
ระดับไลน์กับวงจรภาคขยายกำลัง เครื่องนี้สามารถทำเป็น
ดนตรีคาราโอเกะได้เช่นเดียวกับสเตอริโอ ปรีแอมป์ ดิจิตอล คาราโอเกะ

## Slide 44
ภาคขยายกำลัง
ภาคขยายกำลัง (Distortion Percentage) จะต้องมีค่าน้อยที่สุด มีพละกำลังที่หนักแน่น โดยที่เอาต์พุตของภาคขยายกำลังนี้อาจเลือกใช้ไอซีเพาเวอร์แอมป์ (Power Amplifier IC) ทรานซิสเตอร์ไบโพลาร์ (Bipolar Transistor) หรือมอสเฟท (Mosfet) ก็ได้ ลักษณะของภาคขยายกำลัง มีดังนี้
สเตอริโอ อินทีเกรต แอมปลิฟายเออร์
ประกอบด้วยวงจรปรีแอมป์ วงจรปรีโทน และวงจรภาคขยายกำลัง เหมาะอย่างยิ่งกับเครื่องเสียงที่ใช้ในบ้าน

## Slide 45
เพาเวอร์ แอมปลิฟายเออร์ (Power Amplifier)
เป็นวงจรขยายกำลังที่มีกำลังวัตต์สูง เหมาะอย่างยิ่งกับเครื่องเสียงแบบ พีเอ ใช้ในงานกลางแจ้งหรืออาจจะเป็นงานดนตรีตามร้านอาหาร
เพาเวอร์ มิกเซอร์ (Power Mixer) เป็นเครื่องเสียงที่รวมภาคผสมสัญญาณกับภาคขยายกำลังเข้าไว้ด้วยกันสามารถรองรับสัญญาณระดับไลน์ได้ทุกชนิด สามารถนำไปจัดเป็นเครื่องเสียงกลางแจ้งขนาดเล็กได้ หรืออาจนำไปจัดเป็นดนตรีในร้านอาหารหรือระบบเสียงคาราโอเกะก็ได้

## Slide 46
ตู้ลำโพง เป็นส่วนสำคัญยิ่งที่จะทำให้ระบบเสียงที่ออกมาดีหรือไม่ดีรูปแบบของการทำตู้ลำโพงไม่แน่นอน แต่พอจะแยกได้ว่า มีลักษณะ 2 ทาง กับ 3 ทาง

## Slide 47
บทที่ 4 ความรู้พื้นฐานของการติดตั้งระบบเสียง

## Slide 48
ระบบเสียงที่มีไว้ดูหนัง ฟังเพลง
รูปที่ 4.1 ระบบเสียงพื้นฐานที่มีไว้เพื่อฟังเพลงหรือดูหนังภายในบ้าน

## Slide 49
ระบบเสียงที่มีไว้ดูหนัง ฟังเพลง (Home Entertain and Music Sound System, HEMSS) ถือได้ว่าเป็นระบบเสียงสเตอริโอพื้นฐานแสดงดังรูปที่ 4.1 ซึ่งสัญญาณจากเครื่องเล่น CD/VCD/ DVD มีระดับของสัญญาณที่ต่ำมาก (ไม่เกิน 1 V) ไม่สามารถขับออกไปที่ลำโพงได้ จึงจำเป็นต้องพึ่งพาวงจรปรีแอมป์และปรีโทนให้ทำการขยายสัญญาณให้แรงขึ้น หากเราไม่มีปรีแอมป์หรือปรีโทนก็จะใช้อิควอไลเซอร์แทน

## Slide 50
ระบบเสียงกลางแจ้งชุดเล็ก
รูปที่ 4.4 ระบบเสียงกลางแจ้งชุดเล็ก

## Slide 51
ระบบเสียงกลางแจ้งขนาดเล็ก (Small Public Address Sound System, SPASS) สามารถนำไปใช้งานดนตรีคาราโอเกะตามร้านอาหาร งานบันเทิงรื่นรมย์ งานอบรมสัมมนา เป็นต้น ซึ่งสัญญาณระดับไลน์ที่ประกอบไปด้วยไมโครโฟนและเครื่องเล่น CD/VCD/DVD จะส่งเข้าไปที่อินพุตของมิกเซอร์

## Slide 52
ระบบเสียงกลางแจ้งชุดใหญ่
รูปที่ 4.7 ระบบเสียงกลางแจ้งชุดใหญ่

## Slide 53
ระบบเสียงกลางแจ้งชุดใหญ่ เหมาะกับงานคอนเสิร์ตและเวทีการแสดงชุดใหญ่ ซึ่งมิกเซอร์จะต้องรองรับสัญญาณจากไมโครโฟนได้ไม่น้อยกว่า 16 แชนเนล เมื่อมิกเซอร์ขยายสัญญาณได้แล้วจะส่งเข้าไปที่ภาคแอกตีฟ ฟิลเตอร์ ซึ่งเรียกว่า สเตอริโอ/โมโน อิเล็กทรอนิกส์ ครอสโอเวอร์ จะทำการแยกความถี่เสียงออกเป็น 3 ช่องด้วยกัน

## Slide 54
รูปที่ 4.8 ระบบเสียงกลางแจ้งชุดใหญ่
ระบบเสียงจะดีได้ย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพของแหล่งสัญญาณในระดับไลน์ แหล่งสัญญาณในระดับปรีแอมป์ และเพาเวอร์แอมป์ด้วย

## Slide 55
บทที่ 5 แหล่งกำเนิดเสียง สายสัญญาณและงานลำโพงในระบบเสียง

## Slide 56
แหล่งกำเนิดเสียง (Sound Source) ที่ใช้ในงานระบบเสียงแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ แหล่งกำเนิดเสียงที่เป็นสัญญาณไฟฟ้า (Electrical Sound Source, ESS) กับแหล่งกำเนิดเสียงอะคูสติก (Acoustic Sound Source, ASS)

## Slide 57
การเชื่อมต่อของแหล่งกำเนิดเสียงที่เป็นสัญญาณไฟฟ้า
ในการเชื่อมต่อระบบของแหล่งกำเนิดเสียง ESS นี้ จะต้องมีการเสียบปลั๊ก จากนั้นจึงนำเอาต์พุตของแหล่งกำเนิดเสียง ESS นี้ต่อเข้ากับอินพุตของมิกเซอร์

## Slide 58
การเชื่อมต่อของแหล่งกำเนิดเสียงที่เป็นอะคูสติก
แหล่งกำเนิดเสียงที่เป็นอะคูสติก ได้แก่ เสียงพูดคุยสนทนาหรือเสียงร้องเพลง กลองชุด กีตาร์โปร่งที่ไม่ใช่กีตาร์ไฟฟ้า เป็นต้น โดยเสียงดังกล่าวจะดังออกไปที่ลำโพงได้ จะต้องผ่านไมโครโฟนเสียก่อน จากนั้นจึงนำสัญญาณจากไมโครโฟนมาเข้าที่อินพุตมิกเซอร์

## Slide 59
รูปที่ 5.1 ไมโครโฟนไร้สายแบบต่าง ๆ ซึ่งภาคส่งจะไม่มีสายอากาศ ส่วนภาครับจะมีเสาอากาศเป็นของยี่ห้อ AKG เช่น รุ่น GB40 ใช้กับกีตาร์ไฟฟ้า รุ่น HT40 ใช้กับไมโครโฟนที่ถือได้ด้วยมือ เป็นต้น

## Slide 60
รูปที่ 5.2 กีตาร์โปร่งอะคูสติก หากต้องการนำเสียงกีตาร์ออกไปที่ลำโพงจะต้องนำไมโครโฟนเข้าใกล้ที่ตัวกีตาร์ จากนั้นจึงนำสัญญาณจากไมโครโฟนต่อเข้ากับอินพุตของมิกเซอร์

## Slide 61
1.ไมโครโฟนที่กระจายเสียงได้ ทิศทางเดียว (Unidirectional Microphones)
2.ไมโครโฟนรอบทิศทาง (Omnidirectional Microphones)
3.ลาเวลเลอร์ ไมโครโฟน (Laveler Microphone)
4.เฮดเซต ไมโครโฟน (Headset Microphone)
ชนิดของไมโครโฟน มีรายละเอียดดังนี้

## Slide 62
การต่อสายสัญญาณ
การต่อสายสัญญาณ (Connecting Cord) ถือได้ว่ามีความสำคัญต่อระบบเสียง โดยสายสัญญาณจะต่อเข้ากับอินพุตของระบบเสียง สายนำสัญญาณที่ต่อเข้ากับอินพุตของมิกเซอร์นั้นแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ
1. สายอันบาลานซ์
2. สายบาลานซ์

## Slide 63
ชนิดของลำโพงในงานระบบเสียง
ลำโพง (Loud speakers) มีหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าเป็นสัญญาณเสียง มีหลายรูปแบบ สรุปเป็นหลักการได้ดังนี้
1. ครอสโอเวอร์ (Crossover)
2. ลำโพงซับ – วูเฟอร์ (Sub - Woofer)
3.ลำโพงวูเฟอร์ (Woofer)
4.ลำโพงมิดเรนจ์ (Midrange)
5.ลำโพงทวีตเตอร์ (Tweeter)
6.ลำโพงฟูลเรนจ์ (Full Range)

## Slide 64
(ก) ลำโพงเสียงแหลม
(ข) ลำโพงเสียงกลาง
(ค) ลำโพงเสียงทุ่ม
รูปที่ 5.3 ลำโพงที่ใช้งานได้จริง

## Slide 65
บทที่ 6 ติดตั้งระบบเสียงสาธารณะในอาคาร

## Slide 66
ระบบเสียงสำหรับงานกระจายเสียงทั่วไป
รูปที่ 6.1 วิธีการต่อเครื่องเสียงหอกระจายข่าวกับแหล่งกำเนิดเสียงและลำโพง

## Slide 67
ระบบเสียงสำหรับงานกระจายเสียงทั่วไปสามารถนำไปใช้ได้ตามโรงเรียน ชุมชน หมู่บ้านต่าง ๆ ที่เรียกว่า เครื่องเสียงหอกระจายข่าว โดยระบบเสียงแสดงดังรูปที่ 6.1 ประกอบด้วยเครื่องขยายเสียงที่เรียกว่า เพาเวอร์มิกเซอร์ (Power Mixer) กับลำโพงฮอร์น
ระบบเสียงสำหรับงานกระจายเสียงทั่วไปนี้ส่วนใหญ่จะไม่คำนึงถึงเรื่องคุณภาพเสียง ขอเพียงให้ดังออกมาชัดเจน ติดตั้งได้ง่ายและราคาที่ประหยัด เท่านี้ก็เพียงพอ

## Slide 68
ระบบเสียงกีตาร์โฟล์คซองและห้องซ้อมดนตรี
รูปที่ 6.2 มิกเซอร์ 6 แชนเนล เพื่องานระดับมืออาชีพยี่ห้อ Modify ฝีมือคนไทย

## Slide 69
1.ระบบเสียงกีตาร์โฟล์คซอง งานแสดงดนตรีกีตาร์โฟล์คซอง (Folk Song Guitar) เป็นงานแสดงดนตรีที่ง่าย ๆ
2. ระบบเสียงห้องซ้อมดนตรี
เมื่อพิจารณาถึงระบบเสียงในห้องซ้อมดนตรี พบว่าแบ่งออกได้
2 ลักษณะ นั่นก็คือ ระบบเสียงที่ไม่ใช้มิกเซอร์กับระบบเสียงที่ใช้มิกเซอร์

## Slide 70
ระบบเสียงดนตรีคาราโอเกะตามห้องอาหาร
ระบบเสียงดนตรีคาราโอเกะตามห้องอาหารสามารถนำไปใช้ในการอบรมและสัมมนาของทุกสาขาอาชีพ โดยทั่วไปจะใช้ไมโครโฟน 2 ตัว มีแหล่งกำเนิดสัญญาณระดับไลน์
รูปที่ 6.6 ตัวอย่างระบบเสียงดนตรีคาราโอเกะและงานอบรมสัมมนาต่าง ๆ

## Slide 71
บทที่ 7 เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับระบบเสียง

## Slide 72
ติดตั้งระบบเสียงสาธารณะนอกอาคาร
การติดตั้งระบบเสียงสาธารณะนอกอาคารเป็นการติดตั้งระบบเสียงกลางแจ้งที่จะต้องใช้พื้นที่มากกว่าปกติ สิ่งที่สำคัญก็คือ ความดัง ว่าจะดังได้มากหรือน้อยอย่างไร ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพาเวอร์แอมป์ที่ใช้
อีกประการหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษก็คือ มิกเซอร์ที่ทำหน้าที่รองรับสัญญาณระดับไลน์ จะต้องตอบสนองต่อความถี่เสียงได้เป็นอย่างดีโดยไม่เกิดการผิดเพี้ยน
ประการสุดท้ายก็คือลำโพง กำลังวัตต์ของลำโพงจะมากหรือน้อยย่อมขึ้นอยู่กับขนาดแม่เหล็กและขดลวด

## Slide 73
รูปที่ 7.1 ระบบเสียงสาธารณะนอกอาคารเช่นเวทีคอนเสิร์ต
การประกวดเสียงร้องดนตรีคาราโอเกะ

## Slide 74
การเซตระบบเสียง
ขั้นตอนของการวางระบบเสียงมีดังต่อไปนี้คือ
1.เขียนแผนผังต่าง ๆ ให้เรียบร้อยว่าจะตั้งอยู่จุดไหน อย่างไร
2.ออกแบบระบบเสียงว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่จำเป็นต้องใช้
3. ต้องมีการลำเลียงและขนส่งอุปกรณ์ระบบเสียง ตรงจุดนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
4.กระจายอุปกรณ์ระบบเสียงตรงตามตำแหน่งที่เขียนแผนผังเอาไว้ให้ถูกต้องและครบถ้วน

## Slide 75
5.รวบสายต่าง ๆ ของอุปกรณ์ระบบเสียงที่ลดเลี้ยวเคี้ยวคด ทำให้ดูดีสวยงาม ไม่เกะกะและรกรุงรังก่อนที่จะต่อเข้ากับมิกเซอร์
6. ใส่ไมโครโฟนให้กับขาตั้งไมค์ทุกตัวและทุกจุดที่มีอยู่ในแผนผัง
7.เลือกความยาวของสายให้กับไมโครโฟน สัญญาณเสียงจากเครื่องดนตรีต่าง ๆ และสายลำโพงให้พอดีกับระบบ
8. กำหนดชื่อแต่ละช่องอินพุตของมิกเซอร์ว่าช่องนี้คืออะไร

## Slide 76
9.เปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่องทั้งหมดให้อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้แล้ว จากนั้นจึงต่อมิกเซอร์เข้ากับมอนิเตอร์แอมป์ให้เรียบร้อย
10.ทดลองฟังเสียงจากเครื่องเล่น CD/VCD/DVD ว่าสามารถมีเสียงออกไปที่ลำโพงได้หรือไม่
11.ตรวจสอบและปรับแต่งปุ่มคอนโทรลต่าง ๆ ของมิกเซอร์ว่าใช้งานได้หรือไม่
12.ทดสอบเสียงจากไมโครโฟนโดยการพูดคุยและสนทนา

## Slide 77
ขั้นตอนการทำงานของนักติดตั้งระบบเสียง
1. ตรวจสอบสัญญาณเสียงทุกช่องให้พร้อมก่อนที่ผู้ฟังจะเข้ามาถึง
2. ในขณะที่ผู้ฟังทยอยเข้ามา หากเป็นไปได้ควรเปิดเพลงแบ็คกราวด์ด้วย
3. ถ้าพิธีกรต้องการใช้ไมค์ลอยชนิดติดปกเสื้อก็ควรที่จะติดตั้งให้กับพิธีกรโดยเร็ว
4. หากเป็นไมค์ลอยธรรมดาที่ติดตั้งบนขาตั้งไมค์ก็ให้เปิดสวิตช์ออนไว้
5. แชนเนลอินพุตของมิกเซอร์ ถ้าหากโปรแกรมของงานยังไม่เริ่ม ก็ควรที่จะปิดสัญญาณไว้ก่อน
6. เมื่อโปรแกรมของงานได้เริ่มขึ้น ให้เร่งโวลุ่มแต่ละช่องอินพุตของมิกเซอร์โดยเร็ว
7. ผู้ที่มิกซ์เสียงจะต้องปรับแต่งให้คงที่ให้ได้

## Slide 78
แก้ปัญหาให้กับระบบเสียง
1. อุปกรณ์ระบบเสียงเสียบกับปลั๊กไฟที่มีขนาดแรงดันไฟฟ้า
220 VAC แล้วหรือไม่
2. เปิดแผ่นเพลงจากเครื่องเล่น CD/VCD/DVD ดูว่ามีเสียงออกไปที่ลำโพงหรือไม่
3. หากทดสอบเสียงจากเครื่องเล่น CD/VCD/DVD แล้วไม่มีเสียงออกมาที่ลำโพงมีสาเหตุดังนี้คือ
3.1 สัญญาณระดับไลน์ไม่ว่าจะเป็นไมโครโฟน เครื่องเล่นต่าง ๆ ฯลฯ ต่อเข้ากับ มิกเซอร์ถูกต้องหรือไม่
3.2 ปุ่มควบคุมแต่ละช่องของมิกเซอร์ปรับไว้ถูกต้องหรือไม่

## Slide 79
3.3 หากระบบมีการใช้อิควอไลเซอร์ให้ตรวจสอบสายจากเอาต์พุตของมิกเซอร์ต่อเข้าที่อินพุตของอิควอไลเซอร์นั้นถูกต้องหรือไม่
3.4 ตรวจสอบสายจากเอาต์พุตของอิควอไลเซอร์ต่อเข้าที่อินพุตของครอสโอเวอร์ต่อได้ถูกต้องหรือไม่
3.5 ตรวจสอบสายจากเอาต์พุตของครอสโอเวอร์ที่ต่อเข้ากับอินพุตเพาเวอร์แอมป์แต่ละเครื่องต่อได้ถูกต้องหรือไม่
3.6 ตรวจสอบลำโพงและสายลำโพง มีปัญหาเกิดขึ้นหรือไม่
4. หากตรวจสอบวิธีการต่อระบบเสียงแล้วถูกต้อง แต่ปัญหาก็คือยังไม่มีเสียงออกไปที่ ลำโพง ให้พยายามเปลี่ยนไมค์ เปลี่ยนครอสโอเวอร์ และสายลำโพง เพราะบางครั้งสายลำโพงอาจเกิดการขาดข้างในก็เป็นได้

## Slide 80
ตรวจสอบประกอบการคำนวณเพื่อจัดระบบเสียงสาธารณะ
รูปที่ 7.5 เขียนแผนผังประกอบการคำนวณเพื่อจัดระบบเสียงเวทีคอนเสิร์ตโดยเวทีมีพื้นที่ 25 ตารางเมตร

## Slide 81
1. เวทีการแสดงมองจากด้านบนลงมา มีพื้นที่ 25 ตารางเมตร
(5 m X 5 m)
2. แหล่งกำเนิดเสียง ESS
แหล่งกำเนิดเสียง ASS
อุปกรณ์ระบบเสียง
เมื่อสำรวจอุปกรณ์ระบบเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นจึงทำการเซตระบบเสียงดังที่ได้

## Slide 82
ประเมินราคาประกอบการออกแบบและเขียนแบบ
ในการติดตั้งระบบเสียงทั่วไปมีด้วยกัน 2 แบบ คือ แบบที่ติดตั้งระบบอย่างถาวร อีกแบบหนึ่งก็คือ การติดตั้งระบบเสียงแบบชั่วคราว สำหรับรับงานโดยเฉพาะ การประเมินราคาว่าจะคิดค่าแรงและค่าบริการวิชาชีพอย่างไร รูปแบบที่หลากหลายไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับ วัน เวลา และสถานที่ดำเนินงาน

## Slide 83
บทที่ 8 ระบบเสียงที่ใช้
ชิพไอซีเบอร์ LM4862

## Slide 84
ความเป็นมาตั้งแต่ดั้งเดิม
ไอซีที่ใช้สำหรับขับลำโพงขนาดเล็กเป็นที่นิยมและน่าเชื่อถืออยู่ไม่น้อย ได้แก่ ไอซีเบอร์ LM386

## Slide 85
วงจรขยายที่ใช้ไอซีเบอร์ LM386
ไอซีเบอร์ LM386 ใช้แรงดันไฟเลี้ยง 9 โวลต์ดีซี
ไอซีเบอร์ LM386 นี้มีขาใช้งานออกมา 8 ขา ไอซีเบอร์นี้
ไม่มีความสมบูรณ์เท่าที่ควร เพราะว่าอินพุตอิมพีแดนซ์ของไอซี
ตัวดังกล่าวนี้มีค่าสูงมาก ทำให้สัญญาณที่ออกมามีความผิดเพี้ยนได้ และถ้าสัญญาณมีความผิดเพี้ยนย่อมส่งผลทำให้วงจรเกิดการ
ออสซิลเลต (Oscillate) ซึ่งไม่เป็นผลดีนักสำหรับวงจรขยายเสียง

## Slide 86
ไอซีเบอร์ LM4862 ที่ทันสมัยกว่าไอซีเบอร์ LM386
ไอซีเบอร์ LM4862 สามารถให้กำลังวัตต์ออกมา 0.675 วัตต์ที่ลำโพง 8 โอห์ม โดยมีความผิดเพี้ยนฮาร์โมนิกรวมที่เรียกทับศัพท์ว่า โททอลฮาร์โมนิกดิสทอร์ชั่น
(Total Harmonic Distortion, THD) เพียง 1% เท่านั้น

## Slide 87
รูปที่ 8.2 วงจรขยายที่ใช้ไอซีเบอร์ LM4862 ที่มีการพัฒนามาจากไอซีเบอร์ LM386

## Slide 88
วงจรขยายเมื่อใช้งานจริงของไอซีเบอร์ LM4862
ที่เป็นแบบฉบับ
รูปที่ 8.3 วงจรขยายที่ใช้งานจริง
ของไอซีเบอร์ LM4862

## Slide 89
ในส่วนที่เป็น เอาต์พุตของวงจรที่ใช้ไอซีบอร์ LM4862 นี้สามารถเลือกการต่อลำโพงให้เข้าสู่ระบบโอทีแอลได้
นั่นหมายความว่าเราต้องให้ขั้วลบของลำโพงถูกต่อกับกราวด์ ส่วนอุปกรณ์ร่วมอื่น ๆ ยังเหมือนเดิม
การใช้งานไอซีเบอร์ LM4862 กับวงจรอื่น ๆ
นอกจากนี้แล้วไอซีเบอร์ LM4862 ยังสามารถนำมาทำเป็นวงจรอื่น ๆ ได้อีก เช่น วงจรผลิตความถี่ออสซิลเลเตอร์ หรืออาจนำมาทำเป็นวงจรควบคุมการหมุนของมอเตอร์ เป็นต้น

## Slide 90
รูปที่ 8.5 วงจรเครื่องรับวิทยุเอเอ็มชนิดจูนเรดิโอฟรีเควนซี่ (Radio Frequency) โดยใช้ไอซีเบอร์ LM4862 ทำหน้าที่ขยายเสียง

## Slide 91
นอกจากนี้แล้วยังมีวงจรสแควร์เวฟออสซิลเลเตอร์ที่ถูกผลิตโดยไอซีเบอร์ LM486 โดยวงจรนี้จะผลิตพัลส์ออสซิลเลเตอร์ออกมาเรียกว่าวงจรไซเรน (Loud Siren)

## Slide 92
บทที่ 9 การออกแบบวงจรขยายเพาเวอร์ แอมป์คลาส AB แนวใหม่ที่ทันสมัย

## Slide 93
เรื่องความผิดเพี้ยนของสัญญาณที่เรียกว่า ดิสทอร์ชัน (Distortion) ในคลาส AB นี้สามารถลดสัญญาณความผิดเพี้ยนลงมาได้ โดยใช้วิธีการป้อนกลับแบบลบที่เรียกว่า เนกาตีฟ ฟีดแบ็ค (Negative Feedback) วงจรขยายเพาเวอร์แอมป์คลาส AB แนวใหม่นี้จะไม่มีการต่อทรานซิสเตอร์ที่ภาคไดรเวอร์
(Driver Transistor) ในลักษณะของคอมมอนคอลเล็กเตอร์โดยเด็ดขาด แต่จะมีการต่อทรานซิสเตอร์ไดรเวอร์ในลักษณะ
คอมมอนอิมิตเตอร์แทน

## Slide 94
โครงสร้างของวงจรทำงานได้อย่างไร
รูปที่ 9.1 วงจรพื้นฐานที่มีคู่ไดรเวอร์ถูกต่อแบบคอมมอนอิมิตเตอร์สังเกตจากทรานซิสเตอร์ Q9,Q10

## Slide 95
วงจรทางด้านอินพุตประกอบด้วยวงจรขยายความแตกต่างที่เรียกว่า วงจรดิฟเฟอเรนเชี่ยล แอมปลิฟายเออร์ (Differential Amplifier) ประกอบด้วยทรานซิสเตอร์ Q1 กับ Q2 ส่วนวงจรตรวจสอบกระแสทั้งหมดในวงจรเรียกว่า มิร์เรอร์ เคอร์เรนต์ (Mirror Current) ซึ่งได้แก่ทรานซิสเตอร์ Q3 กับ Q4 ซึ่งวงจรมิร์เรอร์เคอร์เรนต์นี้ทำหน้าที่เปลี่ยนแรงดันอินพุตภาคดิฟเฟอเรนเชี่ยลแอมปลิฟายเออร์ให้เป็นค่าของกระแสส่งออกไปทางขาคอลเล็กเตอร์ของทรานซิสเตอร์ Q1 ซึ่งค่ากระแสคอลเล็กเตอร์ของ Q1 นี้จะส่งไปเป็นแรงดันไฟไบอัสขาเบสให้กับทรานซิสเตอร์ Q9 ทางหนึ่ง และอีกทางหนึ่งส่งไปยังขาอิมิตเตอร์ให้ของทรานซิสเตอร์ Q8

## Slide 96
ซึ่งทรานซิสเตอร์ Q8 ถูกต่อแบบคอมมอนเบส
(Common Base) และเมื่อ Q8 นำกระแส Q8 จะส่งกระแสคอลเล็กเตอร์ไปเป็นแรงดันไฟไบอัสให้กับทรานซิสเตอร์ Q10 ผลสุดท้ายจึงทำให้ทรานซิสเตอร์ภาคไดรเวอร์ ซึ่งได้แก่ Q9 กับ Q10 ผลักกระแสคอลเล็กเตอร์ออกไปให้กับทรานซิสเตอร์ภาคเอาต์พุต จึงทำให้ทรานซิสเตอร์ภาคเอาต์พุต (Q11, Q12) ที่ต่อกันเป็นแบบคอมพลีเมนตารี่ (Complementary) ให้แรงดันเอาต์พุตสวิง (Swing) สูงสุดออกมาได้

## Slide 97
วงจรใช้งานจริง
รูปที่ 9.2 วงจรขยายคลาส AB มีกำลังขับ 30 วัตต์ แนวอุดมคติ

## Slide 98
รูปที่ 9.3 วงจรขยายคลาส AB มีกำลังขับ 30 วัตต์ สามารถนำไปใช้งานได้

## Slide 99
บทที่ 10 คำนวณกำลังวัตต์อาร์เอ็มเอสให้กับเครื่องขยายเสียง

## Slide 100
กำลังวัตต์ทางไฟฟ้ากระแสสลับ
กำลังวัตต์ของโหลดที่จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องรักษาเวลาและอุณหภูมิอย่างคงที่ให้ได้ แต่เมื่อพิจารณารูปคลื่นไฟสลับสังเกตเห็นว่าค่าเวลาและแรงดันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องโดยตลอด และนั่นหมายความว่าค่ากำลังวัตต์ทางไฟสลับนี้จะไม่ใช่ค่าสูงสุดและกำลังวัตต์ที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องมีค่าน้อยกว่าค่าสูงสุดเสมอ

## Slide 101
ค่าอาร์เอ็มเอสที่แท้จริง
ค่าอาร์เอ็มเอส (Root Mean Sqare, RMS)
หมายถึง ค่าที่ใช้งานจริงหรือค่าที่ปรากฏขึ้นจริง ค่า RMS นี้ถูกใช้ในงานทางด้านสถิติ ฟิสิกส์หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มีรายละเอียดเพื่อที่จะคำนวณหาพื้นที่บนรูปคลื่นสัญญาณทางไฟฟ้า และนั่นหมายความว่าเรากำลังพูดถึงแรงดันอาร์เอ็มเอส (Erms) ของรูปคลื่นสัญญาณ

## Slide 102
กำลังวัตต์อาร์เอ็มเอสที่แท้จริง
กำลังวัตต์อาร์เอ็มเอส (Wrms) คือ กำลังวัตต์ที่แท้จริงในระบบของวงจรเครื่องขยายเสียง โดยกรรมวิธีในการค้นหาค่ากำลังไฟฟ้า Wrms มีพื้นฐานมาจากแรงดันไฟฟ้า Erms ที่ใช้การ อินทีกรัลแคลคูลัสเพราะเราสามารถหาอัตราส่วน Ep/Erms ได้

## Slide 103
หน่วยวัดความดังของเสียง
ความดังของเสียงมีหน่วยวัดเป็นเดซิเบล (Decibel, dB) ซึ่งความดังของเสียงมีความสัมพันธ์กับตัวเลขในระบบลอการิทึม (Logarithm) โดยเปรียบเทียบสัญญาณเอาต์พุตที่ได้จากการขยายสัญญาณเสียงที่มีผลต่อสัญญาณอินพุตที่ป้อนเข้าสู่วงจรขยายเสียง อยู่ในรูปกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า เป็นต้น

## Slide 104
หน่วยวัดความดังของเสียงที่นำเสนอนี้ มีอยู่ด้วยกัน 2 หน่วย คือ
1.ความดังของเสียงในหน่วยเดซิเบล (dB)
2.ความดังของเสียงในหน่วยเดซิเบลมิลลิ (dBm)

## Slide 105
การทดสอบความดังของเสียง
รูปที่ 10.2 บล็อกไดอะแกรมการทดสอบความดังของเสียง

## Slide 106
3
1. จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่วงจรเครื่องขยายเสียง
นำตัวต้านทานดัมมีโหลด (Dummy Load) ที่มีค่า 8 โอห์ม 50 วัตต์มาต่อขนานทางด้านเอาต์พุต
2. นำสัญญาณเสียงซึ่งเป็นสัญญาณไซน์เวฟ (Sine Wave) มีความถี่ 10 kHz แรงดันอินพุตเท่ากับ 0.2 โวลต์ ป้อนเข้าที่อินพุตของวงจรเครื่องขยายเสียง

## Slide 107
3. นำออสซิลโลสโคปมาวัดสัญญาณทางด้านเอาต์พุต จากนั้นเร่งสัญญาณเสียงทางด้านอินพุตให้กับวงจรเครื่องขยายเสียง ให้สัญญาณเอาต์พุตที่ได้จากออสซิลโลสโคปมีรูปสัญญาณใหญ่ที่สุดโดยสัญญาณไม่เกิดความผิดเพี้ยน สมมติว่าวัดแรงดันเอาต์พุตออกมาได้เท่ากับ 6 โวลต์
4. เราสามารถคำนวณหาความดังของเสียงในหน่วยเดซิเบลได้

## Slide 108
Thank You !
บริษัท วังอักษร จำกัด
www.wangaksorn.com